НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ  “МЕХАНІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА”

2012

| Укладачі: | Журавель В.С., завідувач відділення; Шмалюк М.І, Рябчук О.П., Новосилецький Ю.Л, Чередніченко С.В., Моринець О.В., викладачі Житомирського агротехнічного коледжу; Сковорода В.М., викладач ВП НУБіП України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової”; Чайка М.М., викладач Березоворудського технікуму Полтавської ДАА Стефанішен М.В. завідувач відділення Чернятинського коледжу Вінницького НАУ |
| --- | --- |
| Рецензенти: | Помірко Я.М., викладач Вишнянського коледжу Львівського НАУ; Мальченко Л.Ф., викладач Каховського державного агротехнічного коледжу; Попков Ю.П., Ляхута А.П., викладачі Верхівнянської філії Житомирського агротехнічного коледжу; Янківський І.П., викладач Золочівського коледжу Львівського НАУ; Руденко В.Г., викладач Житомирського агротехнічного коледжу; Давидов С.Г., викладач Мирогощанського аграрного коледжу |
| Редактор | Світельська С.Ф. |
| Відповідальна за випуск | Деркач Н.Є. |

1. Основними робочими органами плуга є:

1. Корпус, леміш, передплужник і дисковий ніж

2. Корпус, передплужник, кутознім і дисковий ніж

3. Полиця, передплужник, кутознім і дисковий ніж

4. Стовба, полиця, башмак, польова дошка і леміш

Л-1, с. 20

2. Який плуг із нижченаведених є оборотним?

1.  ПЛН-5-35

2.  ПУМ-5-40

3. ПО-3-40

4. ПНЯ-5-40

Л-1, с. 27

3. Для знімання верхнього шару ґрунту, багатого рослинними залишками і укладання його на дно борозни застосовують:

1. Дисковий ніж

2. Корпус

3. Передплужник

4. Леміш

Л-1, с. 22

4. З яких основних частин складається корпус плуга?

1. Лемеша, полиці, стовби та польової дошки

2. Передплужника, полиці, стовби, башмака та польової дошки

3. Дискового ножа, лемеша, башмака

4. Лемеша, полиці, стовби, башмака та польової дошки

Л-1, с. 20

5. При оранці висота гребенів не повинна перевищувати:

1. 10 см

2. 7 см

3. 5 см

4. 15 см

Л-1, с. 18

6. За формою робочої поверхні лемішно-полицеві корпуси плугів поділяють на:

1. Культурні, напівкультурні, напівгвинтові, гвинтові, циліндричні

2. Культурні, напівгвинтові, гвинтові та циліндричні

3. Культурні, напівгвинтові, гвинтові, циліндричні та напівциліндричні

4. Культурні, гвинтові, циліндричні та напівциліндричні

Л-1, с. 21–22

7. Леміш призначений для:

1. Підрізування скиби в горизонтальній площині та спрямовування її на полицю

2. Розпушення, підрізання та обертання скиби

3. Вирізування і скидання на дно суміжної борозни верхньої частини скиби

4. Підрізування скиби у вертикальній площині перед корпусом або передплужником

Л-1, с. 20

8. Яка полиця використовується в оборотних плугах?

1. Культурна

2. Гвинтова

3. Циліндрична

4. Напівгвинтова

Л-1, с. 22

9. Зубові борони поділяються на:

1. Важкі, напівлегкі, легкі

2. Важкі, середні, легкі

3. Важкі, напівважкі, легкі

4. Середні, напівважкі, легкі

Л-1, с. 68

10. Культиватор КПС-4 призначений для обробітку ґрунту на глибину до:

1. 5см

2. 12 см

3. 8 см

4. 15 см

Л-1, с. 58

11. Глибина ходу робочих органів культиватора  КПС-4 регулюється:

1. Гідроциліндром

2. Гвинтовим механізмом опорних коліс

3. Кутом атаки

4. Шириною захвату

Л-1, с. 59

12. Культиватор фрезерний КФ-5,4 призначений для міжрядного обробітку:

1. Цукрового буряку

2. Кукурудзи

3. Картоплі

4. Соняшнику

Л-1, с. 65–66

13. Чим регулюється положення опорного колеса у плузі ПЛН-3-35?

1. Гвинтовим механізмом

2. Довжиною шатуна

3. Переміщенням важелів

4. Нижньою ланкою

Л-1, с. 63

14. Залежно від періоду розрізняють такі способи внесення добрив:

1. Передпосівний, припосівний та післяпосівний

2. Післязбиральний та припосівний

3. Передпосівний, припосівний та післязбиральний

4. Післяпосівний та повсякчасний

Л-1, с. 84

15. Який тип розкидального пристрою в МВУ-6?

1. Дисковий

2. Роторний

3. Барабанний

4. Роторно-лопатевий

Л-1, с. 109–110

16.  Чим регулюється норма внесення органічних добрив у машинах

РОУ-6 і ПРТ-10?

1. Зміною швидкості руху агрегату

2. Зміною швидкості руху конвеєра

3. Зміною частоти обертання барабанів

4. Швидкістю руху агрегату та швидкістю руху конвеєра

Л-1, с. 101

17. Які розпилювачі встановлюють на обприскувачі ОПВ-1200-1?

1. Відцентрові, вихрові

2. Дефлекторні

3. Щилинні

4. Прямоструменеві

Л-1, с. 202

18. Вносити гербіциди на польових культурах рекомендується:

1. Вентиляторним обприскувачем

2. Штанговим обприскувачем

3. Протруювачем

4. Фумігатором.

Л-1, с. 211

19. Який тип насосу встановлюється на обприскувачі ОПШ-2000?

1. Поршневий

2. Мембранно-поршневий

3. Відцентровий

4. Шестеренний

Л-1, с. 219-221

20. При якому способі обприскування витрати  робочої рідини на польових  культурах становлять 0,5–3 л/га?

1. Звичайному

2. Малооб’ємному

3. Об’ємному

4. Ультрамалооб’ємному

Л-1, с. 196

21. Від яких факторів залежить норма витрати робочої рідини при обприскуванні?

1.  Тиску в нагнітальній магістралі, кількості розпилювачів, швидкості руху  агрегату, типу розпилювача

2. Продуктивності насоса, типу розпилювача, тиску в нагнітальній магістралі

3. Об’єму резервуара, типу розпилювачів

4. Кроку розпилювачів та густини рідини

Л-1,  с. 221

22. Назвіть марку вентиляторного обприскувача:

1. ОПШ-2000

2. ОПВ-2000-01

3. ПОМ-630-2

4. ОП-2000-01

Л-1, с. 224

23. Глибину висіву насіння на сівалці СО-4,2 регулюють:

1. Обертанням гвинтової тяги балансирної підвіски

2. Обертанням гвинту механізму піднімання сошників

3. Переміщенням прикочувального котка відносно сошника

4. Заміною реборд на дисках сошників

Л-1, с. 175–176

24. Виліт правого маркера при русі по сліду маркера  правим переднім колесом визначається за формулою:

1. L= В+С+bст /2

2. L=В–С+bст/2

3. L= В–С+bст

4. L=В+С–bст/2

Л-1,  с. 168

25. Чим регулюють глибину оранки в начіпному плузі ПЛН-3-35?

1. Гвинтовим механізмом борозенного колеса

2. Гвинтовим механізмом опорного колеса

3. Кутом атаки

4. Штангою

Л-1,  с. 36

26. Глибину загортання  насіння сівалки ССТ-12В регулюють:

1. Обертанням гвинтової тяги балансирної підвіски

2. Заміною реборд на дисках сошників

3. Переміщенням прикочувального котка відносно сошника

4. Обертанням гвинта механізму піднімання сошників

Л-1, с. 173–174

27. Овочева сівалка СО-4,2 має висівний апарат:

1. Комірково-барабанного типу

2. Комірково-дискового  типу

3. Пневматичного типу

4. Котушкового типу

Л-1, с. 175–176

28. На якій картоплесаджалці встановлений садильний апарат транспортерного типу?

1. КСМ-6

2. САЯ-4

3. СКС-4

4. СН-4Б

Л-1, с. 182

29. На розсадосадильній машині СКН-6А привід садильних апаратів здійснюється від:

1. Валу туковисівних апаратів

2. Прикочувальних котків

3. Опорно-привідних коліс

4. Валу відбору потужності

Л-1, с. 183–185

30. Густоту садіння картоплі в саджалці КСМ-4 регулюють:

1. Частотою обертання садильних дисків та за допомогою змінних зірочок на  проміжному валу механізму приводу

2. Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання

3. Частотою обертання котушки та зміною робочої довжини котушок

4. Частотою обертання диска та заміною дисків з різною кількістю отворів

Л-1, с. 181

31. Крок садіння на розсадосадильних машинах регулюють:

1. Кількістю розсадотримачів на диску і зміною частоти обертання         дисків

2. Частотою обертання садильних дисків та за допомогою зміни дисків

3. Установленням барабанів з різною кількістю затискачів

4. Частотою обертання котушки та зміною робочої довжини котушок

Л-1, с. 185

32. Який тип садильного апарату встановлений на картоплесаджалці КСМ-4А?

1. Вакуумний пневматичний

2. Дисковий з розсадотримачами

3. Дисковий з ложечками

4. Механічний котушковий

Л-1, с.179–181

33. Який привід ножа в косарці КС-2,1?

1. Кривошипно-шатунний механізм

2. Механізм хитної вилки

3. Механізм хитної шайби

4. Кривошипно-повзунний механізм з водилом

Л-1, с. 251–253

34. Прес-підбирачі призначені для:

1. Підбирання з поля паків, рулонів і укладання їх на спеціальну платформу та вивантаження їх у місцях зберігання

2. Підбирання сіна з валків, формування копиць і укладання їх на полі

3. Згрібання прив’яленої чи свіжоскошеної трави з покосів у валки, ворушіння трав у покосах, перевертання та розкидання валків

4. Пресування сіна у паки циліндричної або прямокутної форми

Л-1, с. 251–252

35. Льонозбиральні комбайни призначені для:

1. Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту  і розстилання його у стрічку або зв’язування у снопи

2. Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту, відривання від стебел коробочок, подавання льоновороху у причіпний візок, зв’язування стебел у снопи або їх укладання у стрічку

3. Підбирання або обертання стрічок стебел або трести льону-довгунцю, зв’язування їх у снопи, згрібання і формування невеликих валків чи рулонів, їх підбирання та навантаження

4. Обмолоту снопів льону-довгунцю при повному дозріванні насіння на сухих стеблах

Л-1, с. 447–449

36. У  молотильному апараті зернозбирального комбайна регулюють:

1. Зазор між билами барабана і підбарабанням, частоту обертання        барабана

2. Зазор у решетах, частоту обертання вентилятора

3. Висоту барабана, ширину підбарабання

4. Зазор у решетах, частоту обертання відбійного бітера

Л-3 , с.42

37. Валкові жатки призначені для:

1. Підбирання валків зрізаної хлібної маси і спрямування її до шнека жатки комбайна або спеціальної платформи

2. Зрізування стебел хлібостою і укладання зрізаної маси у валок на    стерню

3. Скошування природних або сіяних трав

4. Обмолоту зерна, відокремлення його із грубого вороху та очищення зерна

Л-1, с. 300

38. Підбирачі валків для комбайнів бувають:

1. Прості та комбіновані

2. Загального та спеціального призначення

3. Барабанні та полотняно-конвеєрні

4. Роторні та барабанні

Л-1, с. 307–309

39. Що є причиною дроблення зерна в бункері зернозбирального комбайна?

1. Великий зазор між барабаном і підбарабанням, малі оберти барабана

2. Недостатні оберти відбійного бітера та барабана

3. Велика швидкість руху зернозбирального комбайна

4. Малий зазор між барабаном і підбарабанням, великі оберти барабана

Л-3, с.159

40. До очисної системи комбайна ДОН-1500 відноситься:

1. Грохот, нижнє решето, вентилятор, привід.

2. Транспортна дошка, решітний стан, вентилятор

3. Грохот, подовжувач, вентилятор, нижнє решето, привід

4. Грохот, нижнє і верхнє решето, вентилятор, привід.

Л-1, с. 312

41. Стеблопіднімачі призначені для:

1. Транспортування хлібної маси від бітера проставки до приймальної камери молотарки;

2. Підведення стебел до різального апарата, підтримування їх під час зрізування, укладання на шнек жатки і очищення різального апарата;

3. Переміщення зрізаних стебел до середини жатки і подавання їх до бітера проставки;

4. Піднімання і підведення стебел до різального апарата

Л-1, с. 293

42. Чим регулюється частота обертання мотовила жатки зернозбирального комбайна?

1. Ходозменшувачем

2. Редуктором

3. Змінними зірочками

4. Варіатором

Л-1, с.288

43. Очисна система комбайна  призначена для:

1. Обмолочування вороху, що подається колосовим шнеком і елеватором з очисника

2. Відокремлення зерна із дрібного вороху, який надходить із молотильного апарата, соломотряса та домолочувального пристрою

3. Вилучення із грубого вороху зернової суміші і спрямування соломи в пристрій для збирання НЗВ

4. Приймання зерна з очисника комбайна і його вивантаження у транспортний засіб.

Л-1, с.312

44. Які існують способи збирання зернових культур?

1. Роздільне та пряме комбайнування

2. Передпосівний, припосівний та післяпосівний

3. Копицевий, потоковий та валковий

4. Комбайновий (пряме і роздільне) та некомбайновий

Л-1, с. 262

45. Соломотряс призначений для:

1. Обмолочування вороху, що подається колосовим шнеком і елеватором з очисника

2. Відокремлення зерна із дрібного вороху, який надходить із молотильного апарата, соломотряса та домолочувального пристрою

3. Вилучення із грубого вороху зернової суміші і спрямування соломи в пристрій для збирання НЗВ

4. Приймання зерна з очисника комбайна і його вивантаження у транспортний засіб

Л-1, с. 312

46. Башмаки жатки  призначені для:

1. Копіювання нерівностей поля жаткою та підтримування її на заданій висоті зрізу

2. Відокремлення смуги стебел (по ширині захвату жатки) від загального хлібостою

3. Переміщення зрізаних стебел до середини жатки і подавання їх до бітера проставки

4. Піднімання і підведення стебел до різального апарата

Л-1, с. 286

47. За принципом роботи машини для очищення та сортування зерна розрізняють:

1. Повітроочисні

2. Повітряно-решітні

3. Повітряно-решітно-трієрні

4. Всі відповіді вірні

Л-1, с. 365

48. Які трієрні циліндри встановлені на насіннєочисній машині марки СМ-4?

1. Кукільний, вівсюжний

2. Решітчастий, повітряний

3. Лускатий з пробивними отворами

4. Решітчастий, лускатий

Л-1, с. 373

49. Вкажіть вірні способи збирання кукурудзи на зерно:

1. Відповіді 3 і 4

2. Збирання кукурудзи у валках

3. Збирання кукурудзи у качанах

4. Збирання кукурудзи з обмолотом качанів

Л-1, с. 342

50. Гичкозрізувальний апарат гичкозбиральної машини призначений для:

1. Зрізування гички з головок буряків та передачі її на приймальний конвеєр

2. Спрямування робочих органів по осі рядків буряків

3. Доочищення залишків гички з головок буряків

4. Всі відповіді вірні

Л-1, с. 409

51. Вкажіть марку машини для збирання капусти:

1. ММТ-1

2. МСК-1

3. КОП-1,5

4. СКТ-2

Л-1, с. 469–470

52. У садівничих господарствах застосовують способи збирання:

1. Ручний з використанням засобів малої механізації

2.Напівмеханізований із застосуванням платформ, агрегатів тощо, які забезпечують заміну ручної праці на допоміжних операціях

3.Механізований з використанням плодозбиральних машин, комбайнів, коли механізовані основні та допоміжні операції

4. Всі вказані способи

Л-1, с. 477

53. Який з вказаних вузлів є джерелом постійного струму, що встановлюється на автомобілі?

1. Вентилятор

2. Стартер

3. Акумуляторна батарея

4. Реле-регулятор

Л-7, с. 46

54. Який агрегат трансмісії призначений для зміни швидкості руху трактора або автомобіля?

1. Вал відбору потужності

2. Ведучий міст

3. Головне зчеплення

4. Коробка передач

Л-6, с. 46

55. Що забезпечує переміщування гусениці під час руху гусеничного трактора?

1. Балансирна каретка

2. Ведуча зірочка

3. Коромисло

4. Направляюче колесо

Л-6, с.314

56. Які з вказаних агрегатів належать до  трансмісії?

1. Зчеплення, генератор

2. Коробка передач, ходозменшувач

3. Ведучий міст, балансирна картера

4. Карданна передача, амортизатор

Л-4, с. 264

57. Які основні ознаки класифікації тракторів?

1. За типом ходової частини,  тяговим зусиллям, призначенням

2. За призначенням, прохідністю, потужністю на ВВП

3.  За призначенням, собівартістю, економічністю

4. Всі відповіді вірні

Л-4, с.13

58. Вкажіть марку трактора, коробка перемінних передач якого має гідропідтискну муфту:

1.  Т-150К

2.  МТЗ-82

3.  ЮМЗ-6Л

4.  Т-40

Л-4, с.313

59. На сучасних тракторах і автомобілях використовують генератори:

1.  Змінного струму з випрямлячами

2.  Постійного струму з регулятором сили струму

3.  Постійного струму з регулятором напруги

4.  Змінного струму з датчика Холла

Л-7, с.31

60. Визначіть механізм, до якого належать деталі (колінчастий вал, маховик):

1. Декомпресійного

2. Газорозподільного

3. Кулачкового

4. Кривошипно-шатунного

Л-5,  с.56

61. Як називається система в дизельному двигуні, яка забезпечує його паливом і повітрям?

1. Мащення

2. Живлення

3. Охолодження

4. Пуску

Л-4, с.113

62. Де встановлюється підшипник ковзання – вкладень?

1. На карданному валу

2. На колесі

3. На колінчатому валу

4. На трансмісії

Л-4, с.51

63. Як називається очисник масла в системі мащення дизеля?

1. Колектор

2. Регулятор

3. Центрифуга

4. Радіатор

Л-6., с. 290

64. Через яку деталь передається рух від поршня до шийки колінчастого  вала в КШМ дизеля?

1. Шатун

2. Штанга

3. Коромисло

4. Штовхач

Л-4, с. 51

65. Вкажіть деталь паливної секції паливного насоса дизеля?

1. Храпове колесо

2. Форсунка

3. Плунжер

4. Шатун

Л-4, с. 121

66. До пускового пристрою дизельного двигуна СМД-60 входить:

1.  Пусковий двигун П-350

2.  Електричний стартер

3.  Пусковий двигун ПД-10У

4.  Пусковий двигун ПД-8

Л-4, с.185

67. Для чого призначені свічки запалювання?

1.  Для запалювання робочої суміші

2.  Для підігрівання повітря під час пуску двигуна

3.  Для підігрівання оливи

4. Всі відповіді правильні

Л-4, с.165

68. Які гальмівні системи застосовують на сучасних автомобілях?

1. Робочу, стоянкову, запасну і допоміжну

2. Робочу, трансмісійну, колодкову і запасну

3. Стоянкову, запасну, стрічкову і допоміжну

4. Колісну, трансмісійну, робочу і стоянкову

Л-4, с.420

69. Який спосіб  запалення робочої суміші в дизельному двигуні?

1. Примусове

2. Самозапалення

3. Іскрове

4. Комбіноване

Л-5, с.114

70. Яке охолодження двигуна Д-240?

1. Повітряне охолодження

2. Охолодження рідинне

3. Охолодження парою

4. Охолодження фреоном

Л-4, с.170

71. Як називається спосіб циркуляції рідини, якщо рух зумовлюється різницею густин гарячої і холодної рідини?

1. Термосний спосіб

2. Термосифонний спосіб

3. Примусовий спосіб

4. Сумісний спосіб

Л-1,  с.170

72. До якого  агрегату відносяться верхній і нижній бачок, серцевина?

1. Розширювальний бачок

2. Термостат

3. Вентилятор

4. Радіатор

Л-8,  с.127

73. Газорозподільчий механізм призначений для:

1. Наповнення циліндрів горючою сумішшю і випуску відпрацьованих газів

2. Наповнення циліндрів горючою сумішшю або повітрям і випуску відпрацьованих газів

3. Для рівномірного розподілу повітря по циліндрах і випуску відпрацьованих газів

4. Для впуску в циліндри двигуна свіжого заряду і випуску продуктів згоряння

Л-4,  с.64

74. Термостат є складовою частиною системи:

1. Живлення

2. Мащення

3. Охолодження

4. Пуску

Л-4, с.177

75. Із яких компонентів складається робоча суміш двигуна?

1. Палива і повітря

2. Парів бензину

3. Палива, повітря і залишкових газів

4. Свіжого заряду повітря

Л-8,  с.56

76. Яку охолоджувальну рідину використовують у зимову пору року в двигунах внутрішнього згорання?

1. Воду

2. Тосол

3. Дистильовану воду

4. Дощову воду

Л-5,  с.268

77. Яке  призначення кривошипно-шатунного механізму?

1. Забезпечувати виконання робочого циклу двигуна, перетворюючи його у обертальний рух колінчастого вала

2. Об’єднувати окремі такти двигуна у єдиний робочий цикл і пере-творювати його у обертальний рух колінчастого вала

3.  Об’єднувати роботу всіх механізмів двигуна, перетворюючи її у обертальний рух колінчастого вала.

4. Сприймати тиск  газів і перетворювати зворотно-поступальний рух поршня у обертальний рух колінчастого вала

Л-4,  с.51

78. При якому технічному обслуговуванні замінюють оливу в системі мащення двигуна?

1.  ТО-1

2.  ТО-2

3.  ТО-3

4. ЩТО

Л-4, с.168

79. Вкажіть посівний агрегат:

1. Т-150К + ЛДГ-15

2. Т-70С + КФ-5,4

3. МТЗ-80 + СЗ-3,6

4. ЮМЗ-6  + КС-2,1

Л-11, с.36–37; Л-12, с.22–25; Л-13, с. 15–16

80.  Вкажіть марку начіпного агрегату:

1. ЮМЗ-6 + СЗ-3,6

2. МТЗ-80 + ККУ-2

3. Т-70С  + УСМК-5,4

4. Т-40 + 2ПТС-4

Л-11, с.36–37; Л-12, с.22–25; Л-13, с. 15–16

81. Вкажіть марку тягового агрегату:

1. ЮМЗ-6 + КС-2,1

2. МТЗ-80 + СЗ-3,6

3. Т-150К + КСС-2,6

4. Т-70С + КФ-5,4

Л-11, с.36–37; Л-12, с.22–25; Л-13, с. 15–16

82. Вкажіть марку збирального агрегату:

1. МТЗ-80 + ЖВС-6

2. ЮМЗ-6 + ЛДГ-5

3. Т-70С + УСМП-5,4

4. Т-40 + 2ПТС-4

Л-11, с.36–37; Л-12, т.22–25; Л-13, с. 15–16

83. Що найбільше  впливає на тяговий опір плуга?

1. Швидкість руху

2. Питомий опір ґрунту

3. Нахил поля

4. Всі відповіді вірні

Л-11, с.82–93; Л-12, с.56–59; Л-13, с.32–36

84.  Як впливає збільшення швидкості руху на тяговий опір сівалки?

1. Не впливає

2. Тяговий опір збільшується

3. Тяговий опір зменшується

4. В окремих випадках тяговий опір збільшується, а в окремих – зменшується

Л-11, с.82–93; Л-12, с.56–59; Л-13, с.32–36

85. Яку сівалку використовують для посіву кукурудзи?

1. СЗ-3,6

2. ССТ-12Б

3. СУПН-8

4. КСТ-4

Л-11, с.384

86. Вкажіть спосіб руху в робочій загінці машинно-тракторних агрегатів для посіву зернових культур:

1. Човниковий

2. Круговий

3. Комбінований безпетльовий

4. Перекриттям

Л-11, с.108–112

87. Вкажіть спосіб руху орних машинно-тракторних агрегатів з оборотними плугами в робочій загінці:

1. Круговий

2. Комбінований безпетльовий

3. Врозгін

4. Човниковий

Л-11, с.108–112

88. Як називається МТА, в якому одна машина виконує декілька послідовних операцій?

1. простий

2. складний

3. комбінований

4. комплексний

Л-11, с. 23

89. Який з вказаних комбайнів використовують для збирання кукурудзи на зерно?

1. КСКУ-6А “Херсонець-200”

2. КСК-100

3. КСС-2,6

4. БМ-6

Л-11, с.399

90. Залежно від енергоносія електростанції поділяються на:

1. Теплові

2. Атомні

3. Гідравлічні

4. Всі варіанти правильні

Л-14, с. 5

91. Вкажіть основні частини електроприводу:

1.  Електродвигун, апарати керування, перетворювальний пристрій, передавальний механізм

2. Магнітний пускач, автоматичний вимикач, теплове реле

3. Дросель, електродвигун, трансформатор

4. Всі відповіді вірні

Л-17, с.113

92. Датчиками називають:

1. Елементи системи регулювання

2. Вимірювальні елементи систем регулювання, з’єднані з перетворювачами

3. Елементи з’єднані з перетворювачами

4. Системи регулювання

Л-15, с. 20

93. Вкажіть способи з’єднання обмоток статора трифазного асинхронного електродвигуна:

1. Зіркою

2. Зіркою, трикутником

3. Трикутником

4. Комбіновано

Л-20, с. 103–104

94. Ротор асинхронних двигунів буває такого типу:

1. Фазний

2. Короткозамкнений, фазний

3. Короткозамкнений

4. Трифазний

Л-17, с. 63

95. Обертове магнітне поле створює:

1. Однофазна обмотка ротора

2. Однофазна обмотка статора

3. Трифазна обмотка ротора

4. Трифазна обмотка статора

Л-16, с. 112

96. Пристрій для вироблення електроенергії називається:

1. Генератором

2. Електродвигуном

3. Трансформатором

4. Електроприводом

Л-14, с. 5

97. Автоматичні вимикачі призначені для:

1. Захисту електричних кіл

2. Захисту від струмів к.з. та зниження напруги

3. Захисту електричних кіл від струмів к.з., перевантаження та зникнення або надмірного зниження напруги

4. Надмірного зниження напруги

Л-16, с. 138

98. Теплові реле призначені для:

1. Захисту електродвигунів

2. Захисту від короткого замикання

3. Захисту від перевантаження

4. Захисту електродвигунів від невеликих, але тривалих перевантажень

Л-16, с. 140

99. Вкажіть машини, які перетворюють механічну енергію в електричну:

1. Турбіни

2. Реактори

3. Перетворювачі

4. Генератори

Л-14 , с. 5

100. Якою речовиною покрита внутрішня поверхня люмінесцентної лампи?

1. Фарбою

2. Лаком

3. Люмінофором

4.  Окисом магнію

Л-19, с. 32–33

Література

- Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини: підручник /За ред. Д.Г. Войтюка – К: Вища освіта,         2004. – 544 с.

- Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини: підручник – К: Каравела,2008. – 552 с.

- Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни. – К: Український центр духовної культури, 2003. –  204 с.

4. Білоконь Я.Ю., Окоча А.І., Войцеховський С.О. Трактори та автомобілі. – К: Вища освіта, 2003.

5. Лебедев А.Т. та ін. Трактори і автомобілі. – І частина. – К.: Вища школа, 2000.

6. Лебедев А.Т. та ін. Трактори і автомобілі. – III частина. – К.: Вища освіта, 2004.

7. Бойко М. Ф.  Трактори та автомобілі. – II частина. – К.: Вища освіта, 2001.

8. Скотніков  В. А. Трактори та автомобілі.  – Москва: Агропромиздат 1985.

9.  Гуревич А. М.  Трактори та автомобілі. – Колос, 1979.

10. Дьомін А. І. Трактор. – К.: Радянська школа, 1984.

11. Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М., Бурлака В.М., Івашина М.Б. Експлуатація машин та обладнання: навч. посібн.  – К.: Аграрна освіта, 2010.

12. Діденко М. К. Експлуатація машино- тракторного парку. – К.: Вища школа, 1983.

13. Фортуна В. Й., Миронюк С. К. Технологія механізованих робіт. – К.: Вища школа, 1991.

14. Притака І.П., Мозирський В.В. Електропостачання сільського господарства. – К.; Урожай, 1995. – 304 с.

15. Мартиненко І.І. Основи автоматики: навч. посібн. – Київ: Вища школа, 1980 – 168 с.

16. Кащенко П.С., Електропривід сільськогосподарських машин: навчально-методичний посібник, 2005.

17. Терновик В.Я., Терновик І.В., Основи електрифікації: навчально-методичний посібник, 2004.

18. Гриневич В.А., Устименко О.А. Конспект лекцій. Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки, 2006.

19. В.А.Прядко, Ю.Л.Новосилецький Підручник з дисципліни “Монтаж електрообладнання та засобів автоматизації”

20. Куценко Ю. М., Яковлєв В.Ф. Монтаж електрообладнання і систем керування / За заг. ред. проф. Яковлєва В.Ф. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 348 с.