А

Абразиви — дрібнозернисті матеріали високої твердості, здатні зрізати поверхневий шар з інших матеріалів.

Агрегат — з'єднання (комплекс) кількох різнотипних машин, апаратів, що працюють у технологічному процесі.

Адаптація (пристосування) — зміна світлової чутливості ока, пристосування його до різних ступенів яскравості подразника.

Азбест — тонковолокнисті мінерали класу силікатів (гірський льон), здатні розділятися на тонкі волокна; використовують як наповнювач і теплоізоляційний матеріал.

Азбестоцементні вироби — виготовлені з цементу, азбесту, пігментів, смоли, полімерних плівок, деревного шпону.

Акти на приховані роботи — складають на окремі операції і роботи та фіксують у журналі робіт. Наприклад, такими є: гідроізоляційні в кам'яних роботах; прооліфлення в малярних; стяжки у плиткових.

Анкер — кріпильний пристрій; сталева пов'язь, яку закладають у кам'яні стіни.

Антаблемент — верхня горизонтальна частина споруди, яка спирається на колони. Поділяють на архітрав, фриз і карниз.

Антисептики — речовини, що запобігають руйнуванню різних матеріалів, наприклад, фторид або силіційфторид натрію захищає деревину, повсть від гниття, ураження комахами.

Апарат — прилад, пристрій для виконання якоїсь роботи.

Ареометр — прилад для вимірювання густини рідин, зокрема рідкого скла.

Арка — елемент будинків, інженерних споруд для склепінчастого перекриття прорізів у стіні, наприклад віконних і дверних, або прольотів між опорами.

Аркада — кілька однакових за формою арок, що спираються на колони; ряд однакових прорізів, перекритих арками.

Арматура — сталева стрижнева частина залізобетонних конструкцій.

Архітектура — будівельне мистецтво, проектування і будівництво споруд.

Архітектурний ордер — один із видів архітектурної композиції, що складається з вертикальних несівних частин у вигляді колон, стовпів, пілястрів, і горизонтальних частин — антаблемента.

Архітектурні обломи — деталі, що слугують для складання архітектурних гуртів і карнизів.

початкова	угору

Б

База — нижня частина п'єдесталу колони.

Бак — велика металева посудина для рідини.

Балка — конструктивний елемент, розміщений горизонтально або похило, що працює на згин.

Балкон — майданчик з огорожею, винесений за межі зовнішньої стіни будівлі.

Барвники — фарби, органічні, синтетичні сполуки, що надають забарвлення різним матеріалам.

Барит — мінерал класу сульфатів; використовують як заповнювач для приготування рентгенозахисних розчинів у вигляді піску та пилу.

Бароко — стиль в архітектурі кінця XVI–середини XVIII ст., що різнився пишністю, підкресленою урочистістю, динамічністю композиції.

Бетон — будівельний матеріал, суміш в'яжучої речовини, різних заповнювачів (у вигляді піску, гравію, щебеню) та води.

Бітуми — природні й штучно добуті тверді, пластичні або в'язкі суміші вуглеводів і їхніх похідних. Здебільшого застосовують у дорожньому будівництві, у виробництві покрівельних і гідроізоляційних матеріалів.

Блок — простий механізм для підіймання і переміщення вантажів; камінь великих розмірів — конструктивний елемент фундаменту або стіни будинку.

Бордюр — край, межа; смужка, що облямовує край виробу; кольорова або візерунчаста смужка завширшки 3–20 мм, колір якої різниться від кольору стіни.

Борозна — довга заглибина на поверхні стіни, підлоги, стелі.

Бригада — група, об'єднання робітників, які разом виконують певний комплекс будівельних робіт.

Будівельна повсть — матеріали, які отримують із низькосортної шерсті тварин з додаванням рослинних волокон та крохмального клейстеру.

Будівельний майданчик — територія, на якій провадиться будівництво; тут розміщені споруджувані об'єкти, вантажопідйомні механізми, адміністративні, підсобні (склади, прохідні накриття) та побутові приміщення, під'їзні дороги, місце для складування матеріалів.

Будівельний'процес — сукупність операцій, результатом яких є будівельна продукція у вигляді конструктивного елемента або його частин.

Будівельний рівень — контрольно-вимірювальний інструмент.

Будівля — надземна споруда з приміщеннями для різної діяльності людей.

Бункер — інвентарний резервуар (бак) для приймання і подачі розчину до робочого місця.

Бучарда — металевий молоток з пірамідальними зубцями або лезами на обох ударних площинах.

В

В'яжучі матеріали — вапно, гіпс, цемент.

В'язкість (внутрішнє тертя) — властивість рідин і газів чинити опір переміщенню інших шарів один відносно одного під дією зовнішніх сил; вимірюють як час (у секундах) витікання 100 см3 фарбувальної суміші із спеціального приладу — віскозиметра.

Вапно — продукт випалювання вапняків, крейди та інших карбонатних порід, в'яжучий матеріал.

Вапно гашене — гідроксид кальцію, порошок білого кольору; добувають дією води (50–75 % його маси) на негашене вапно (процес гашення).

Вентиляція — провітрювання приміщення; система заходів для здійснення повітрообміну.

Вивішування — визначення і тимчасове закріплення точок площини майбутньої штукатурки чи облицювання.

Виробнича санітарія — гігієна; система заходів для запобігання шкідливому впливу на працівників виробничих чинників.

Високоякісна штукатурка — складається з набризку, ґрунту і накривки; виконують по маяках.

Висоли — білий кристалічний наліт у місцях скупчення водорозчинних солей на поверхні штукатурки.

Візуальний метод — визначення відповідності кольору досліджуваного пігменту або наповнювача кольору затверджених зразків.

Вікно — отвір, проріз у стіні для освітлення й вентиляції приміщення. Складається з трьох частин: коробки, рами і підвіконня.

Вітраж — твір монументально-декоративного мистецтва зі шматочків кольорового скла; розрахований на наскрізне освітлення.

Вохра — природний мінеральний пігмент від блідо-жовтого до коричневого кольору, що складається з глини, забарвленої оксидами заліза; застосовують для виготовлення фарб.

Г

Гажа — в'яжуче (глиногіпс).

Галька — обкатані водою уламки гірських порід розміром 1–10 см, плескатої і зерноподібної форми.

Геодезичні роботи — нанесення осей будинку на місцевості і визначення проектного положення змонтованих конструкцій.

Герметичний — непроникний для рідин і газів; щільно закритий.

Гетерогенний — неоднорідний.

Гігроскопічність — властивість матеріалу вбирати з повітря вологу.

Гіпс — мінерал класу сульфатів, повітряне в'яжуче, що отримують термічною обробкою гіпсового каменю.

Глина — осадова порода, що складається із суміші різних мінералів і гірських порід.

Гніздо — квадратне або прямокутне заглиблення у муруванні.

Гобелен — ділянка стіни між панеллю і стелею.

Гомогенний — однорідний.

Горищне перекриття — елемент, що відокремлює тепле приміщення від холодного, має містити шар теплоізоляційного матеріалу.

Гребок — інструмент з довгою ручкою для розрівнювання розчинової чи асфальтової суміші.

Ґрунт — другий шар штукатурки, яким вирівнюють поверхню; завтовшки до 7 мм. Наносять за один або кілька разів густим і пісним розчином.

Гурт — профільовані смуги або обрамлення, виконанні з будівельного розчину шляхом поступального прямолінійного чи криволінійного руху шаблона

Д

Дах — частина будівлі, яка її завершує і захищає від атмосферних опадів.

Двері — рухома огорожа, що сполучає приміщення або забезпечує вхід чи вихід із нх.

Декоративна фанера — клеєна фанера, облицьована плівковим покриттям зі смол у поєднанні з декоративним папером.

Декоративна штукатурка — матеріал для опорядження фасадів; буває вапняно-піщана кольорова, теразитова, кам'яна або мармурова.

Декоративний паперово-шаруватий пластик — листовий матеріал, який отримують гарячим пересуванням спеціальних видів паперу, просочених феноло-формальдегідними і карбамідними смолами.

Декоративно-прикладне мистецтво — мистецтво виготовлення художніх виробів, що мають практичне значення в побуті.

Декстрин — клей, отриманий нагріванням сухого крохмалю з каталізаторами (органічними кислотами або сульфатом алюмінію).

Деревоволокнисті плити (ДВП) — матеріал, виготовлений гарячим пресуванням деревоволокнистої маси, що містить в'яжучі полімерні смоли.

Деревостружкові плити (ДСП) — матеріал, виготовлений гарячим пресуванням деревостружкових мас, до складу якого входять полімерні смоли.

Деталь будівельна — частина будівельної конструкції, виготовлена з однорідного матеріалу.

Дефекти (брак у роботі) — понаднормативні відхилення.

Деформація будівлі — зміна форми і розмірів, а також втрата спорудою стійкості під впливом різних навантажень.

Деформівність — властивість матеріалів змінювати свою початкову форму.

Дизайн — різні види проектної діяльності, що спрямована на формування естетичного середовища; художнє конструювання; технічна естетика.

Дизайнер — художник-конструктор, оформлювач.

Дисперсність — ступінь подрібнення речовини на частинки; чим дрібніші частинки, тим більша дисперсність.

Ділянка — робоча зона, де працює бригада робітників протягом зміни.

Довговічність — здатність будівлі зберігати в часі задані якості без руйнувань і деформацій.

Документ нормативний — сукупність вимог, обов'язкових для виконання при проектуванні і будівництві.

Долілиць — обернений лицьовою поверхнею до землі, вниз.

Доломіт каустичний — в'яжуча речовина, порошок оксиду магнію і карбонату кальцію; готують із доломіту, випаленого при 650–750 °С.

Допоміжні процеси — прийоми, за яких будівельна продукція не створюється, але вони потрібні для виконання основних робіт (наприклад, встановлення риштувань).

Допуск — різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами, що дорівнює арифметичній сумі допустимих відхилень від номінального розміру.

Доричний ордер — один із трьох давньогрецьких архітектурних ордерів, що різниться простотою і масивністю оздоблення.

Дошка підвіконня — виготовляють із хвойних порід, завдовжки 0,6–2,8 м, завширшки 0,15–0,35 м, завтовшки 34 і 42 мм. Може бути з фаскою або заокругленою.

Дранка штукатурна — тонкі дерев'яні рейки.

Дутики — дефекти штукатурки, що утворюються в разі застосування у штукатурному розчині недостатньо погашеного вапна.

Дьоготь кам'яновугільний — смола, в'язка рідина чорного чи бурого кольору, суміш насичених, ненасичених та ароматичних вуглеводнів, фенолів тощо. Добувають сухою перегонкою деревини, сланців, вугілля, торфу.

Е

Економічність будівництва — одна з найважливіших вимог, особливо за масового його характеру. Має за мету зменшення витрат матеріалів, зниження маси будівель, затрат праці, та скорочення терміну будівництва.

Еластичні герметики — здебільшого тіоколові, силіційорганічні та бутилкаучукові композиції; застосовують у конструкціях, які зазнають деформації.

Емаль — суміш перетертих пігментів, розбавлених до робочої густоти лаком.

Емульсія — суміш двох незмішуваних рідин, одна з яких у вигляді дрібних часточок розподілена в іншій; рідина, насичена крапельками речовини, яка не змішується з нею.

Еркер — напівкруглий чи багатогранний засклений виступ у зовнішній стіні будинку, що проходить через кілька поверхів.

Ескіз — попередній начерк кресленика, картини тощо.

Естетика — наука про прекрасне та його роль у житті людини.

Естетика технічна — теорія промислового мистецтва.

Ж

Жорсткість просторова — здатність будинку й окремих його елементів зберігати свою початкову форму під дією прикладених сил.

З

Загальнобудівельні роботи — земляні, кам'яні, бетонні, монтажні, покрівельні, ізоляційні, столярні, опоряджувальні.

Закладання — заповнення простору розчином, клоччям, повстю та іншими матеріалами.

Залізобетонні перекриття — плити суцільні, порожнисті чи ребристого перерізу для влаштування елементів горизонтальних будівельних конструкцій.

Замазка — густа шпаклівка для підмазування стиків; тістоподібна швидко-тверднуча маса — суміш в'яжучої речовини з наповнювачами.

Заповнення швів розчином — втирання розчину у шви облицювання за допомогою терки.

Заповнювачі — матеріали, які не вступають у хімічні реакції ні з водою, ні з в'яжучою речовиною, але зменшують витрати в'яжучих, усадку розчину (пісок, шлаки, тирса).

Захисні будівельні конструкції — елементи, що ізолюють приміщення від зовнішнього середовища або розділяють їх між собою (стіни, перегородки, вікна).

Зведений календарний план, чи сітьовий графік — визначає строки будівництва загалом, а також послідовність, тривалість і взаємне узгодження окремих видів робіт або циклів.

Звичайна штукатурка — операція з опорядження фасадів і внутрішніх приміщень. Після висихання поверхню можна фарбувати чи обклеювати шпалерами.

Звичайний (природний) камінь — найдавніший будівельний матеріал.

Зволоження — змочування поверхонь стін за 15–20 хв до нанесення на них розчину.

Знак геодезичний — залізобетонний стовп, забитий сталевий штир, риска, інші позначки, що фіксують планову і висотну геодезичну сітку на будівельному майданчику.

Зовнішні стіни — елементи будівельної конструкції, що огороджують приміщення від навколишнього середовища і захищають їх від атмосферного впливу.

Зона небезпеки — простір, де діють небезпечні виробничі чинники, що виникають під час експлуатації будівельних машин і виконання монтажних робіт.

Зона розміщення матеріалів — смуга завширшки 1–1,1 м, на якій складують цеглу, розчин і деталі, що встановлюють у конструкцію стін в міру їх мурування.

Зона складування — смуга завширшки до 1,6 м, де розміщують будівельні матеріали.

Зубило — інструмент із різальною частиною у вигляді клина для насікання поверхні та вибирання швів у кам'яному мурі.

І

Інвентар — сукупність матеріальних цінностей, знарядь, предметів та інше майно установи чи підприємства.

Індустріалізація будівельного виробництва — здійснення будівельно-монтажних робіт методами, властивими великій машинній індустрії (комплекс заходів, автоматичних, комп'ютерних робіт).

Інертні матеріали — неактивні добавки, наприклад мелений вапняк, які не погіршують якості в'яжучих, а збільшують їх вихід.

Інструмент — знаряддя або пристосування для виконання певних робіт чи виготовлення виробів.

Інтер'єр — внутрішній простір приміщення, будівлі, декоративно чи художньо оформлений; архітектурно і художньо оздоблена частина приміщення, будівлі.

Іонічний ордер (період архаїки VII–VI ст. до. н.е.) — архітектурний ордер мальовничої та витонченої форми; характеризувався поступовим звуженням колони догори.

К

Канелюри — вертикальні жолобки на колонах або пілястрах, відділені вузькими поясками.

Каолін — гірська порода, що складається переважно з каолініту; біла вогнетривка глина.

Капітальне будівництво — процес спорудження нових будівель і об'єктів народного господарства, а також реконструкція, модернізація і розширення діючих підприємств.

Капітальність — сукупність показників довговічності будинку та вогнестійкості конструкції.

Капітель — верхня частина (завершення) колони, на яку спирається балка чи архітрав.

Карниз — горизонтальний профільований виступ з площини стін; призначений для захисту їх від води, що стікає з даху.

Карниз вивершувальний — верхня завершальна частина зовнішніх стін; має декоративне значення.

Карта трудового процесу — технічний документ із текстом, ілюстраціями і таблицями, які містять рекомендації щодо виконання робіт.

Кваліфікація — ступінь підготовки робітника чи фахівця до виконання певної роботи.

Кельма — інструмент для розрівнювання і знімання зайвої розчинової суміші.

Керамзит — пористий матеріал у вигляді гравію, щебеню або піску, який виробляють прискореним випалюванням легкоплавких глинистих порід.

Кераміка — вироби і матеріали з випаленої глини.

Кесони — архітектурні прикраси стелі; заглиблення квадратної, прямокутної, круглої чи багатокутної форми на стелях, внутрішніх поверхнях арок, склепінь.

Киянка дерев'яна — дерев'яний молоток для нанесення ударів по обштукатурених поверхнях з метою перевірки міцності їх зчеплення з поверхнею.

Клінкер — твердий каменеподібний матеріал; спечена суміш вапняку й глини (або шлаку); слугує сировиною для добування цементу.

Колір — одна з властивостей тіл матеріального світу зумовлювати певне зорове відчуття залежно від спектрального складу відбитого чи випроміненого світла.

Колона — несівна конструкція будівлі, вертикальна опора з постійним чи змінним поперечним перерізом; складається з цоколю (бази), стовбура і капітелі. Може бути круглої, квадратної чи багатогранної форми.

Колона з ентазисом — колона циліндричної форми, що поступово звужується догори.

Конгломерат — осадова гірська порода, що є зцементованою галькою з домішкою піску, гравію та валунів.

Конопачення — затикання дір, щілин клоччям, повстю та іншими матеріалами.

Косяк — частина товщини стіни, що залишається після встановлення віконної чи дверної рами. Косяки бувають верхні і бічні, зовнішні і внутрішні.

Кошторис — документ, що складається на основі норм, викладених у БНіП, частина IV «Кошторисні норми». Кошторис враховує всі витрати на будівництво, пов'язані зі спорудженням будівлі, вартість матеріалів і конструкцій, витрат на експлуатацію машин, заробітну плату.

Кран підйомний — машина для підіймання і переміщення вантажів.

Крихкість — властивість матеріалу руйнуватися під дією механічного навантаження раптово, без попередньої пластичної деформації (зміни форми, розмірів).

Кут сходження — відхилення віконного або дверного косяка від вертикалі чи горизонталі.

Л

Левкас — крейдяний грунт, напіврідка крейдяна суміш, яку застосовують для підготовки рельєфних поверхонь; наносять пензлем, після висихання шліфують.

Листи (плити) — облицювальний матеріал для стін і стель: азбестоцементні, гіпсокартонні, деревостружкові, деревоволокнисті та ін.

Лоджія — приміщення будинку з фасадного боку, відкрите й огороджене парапетом або ґраткою.

Лузги — внутрішні кути в приміщеннях.

Лускоподібний клей — часточки ненормованих розмірів, жовтуватого кольору, у вигляді пластівців і порошку.

М

Марка — позначка у вигляді цвяха чи іншого предмета, що фіксує окремі точки лицьової поверхні штукатурки або лицювання.

Мармур — кристалічна гірська вапнякова порода; оздоблювальний матеріал.

Мастика — пластична суміш в'яжучої речовини, тонкомеленого наповнювача і різних добавок.

Машина — механізм, що виконує певну роботу і здатний самостійно переміщуватися.

Маяк — кілочок, опорний знак, плитка, які фіксують рівень опоряджуваної поверхні.

Механізм — сукупність рухомо з'єднаних деталей (ланок), що здійснюють задані рухи під дією прикладених сил.

Мінеральна повсть — волокнистий матеріал, випускають у листах і рулонах. Для скріплення волокон між собою вату просочують невеликою кількістю синтетичних смол і пресують.

Мозаїка — різновид монументально-декоративного живопису, що відтворює малюнок складанням зі шматочків скла, кераміки.

Монолітні будівлі — об'єкти, які споруджують у спеціальній формі (опалубці); як правило, мають металевий каркас (скелет).

Морозостійкість — здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багато циклів поперемінного заморожування і розморожування без видимих ознак руйнування і значного зниження міцності.

Мурування — складання конструкції з цегли чи каменю на розчині в певному порядку.

Мурування кам'яних будівель — поштучне укладання каменю на будівельному розчині.

Н

Набризк — перший шар штукатурки, завтовшки 3–9 мм. Рідкий розчин затікає у порожнини і нерівності, забезпечує добре зчеплення всієї штукатурки з поверхнею.

Накривка — третій шар штукатурного накиду. Утворює гладенький шар розчину, який можна легко затерти теркою чи машиною.

Напилення — спосіб нанесення на поверхню будівельних виробів і конструкцій порошкоподібних полімерів, які, розплавляючись, прилипають до неї, а після охолодження утворюють міцну плівку покриття.

Напівколона — вертикальний напівкруглий виступ із площини стіни.

Напівтерок — інструмент для нанесення вапна і вирівнювання штукатурного накиду.

Наповнювачі — порошкоподібні матеріали, що зменшують витрати пігментів, підвищують адгезію, надають міцності фарбовим покриттям.

Настил — підлога риштувань і підмощувань.

Нерівності поверхні — відхилення, які виявляють за допомогою правила чи шаблона.

Ніздрювате скло (піноскло) — виробляють зі склобою або сировинних матеріалів, які використовують для виготовлення віконного скла. Застосовують для утеплення стін, перекриттів, покрівель, для ізоляції.

Ніша — заглиблення в товщині стіни, призначене для встановлення приладів опалення, шаф.

Норма виробітку (Нв) — кількість виготовленої продукції чи об'єм роботи, виконаної робітником за одиницю часу (1 год).

Норма часу (Нч) — час, потрібний робітникові певної кваліфікації для виготовлення одиниці продукції.

Нормокомплект — набір інструментів, пристосувань та інвентарю, розрахований на ефективну роботу ланки чи бригади робітників.

Нульовий горизонт — площа, що проходить на рівні підлоги першого поверху.

О

Оббивання — вкривання стін, стелі матеріалом, який прибивають цвяхами, скобами, прикріплюють іншими засобами.

Обгороджування — тимчасова огорожа на будівельному майданчику для закріплення осей будинку.

Облицювання — вкривання поверхонь стін і підлог плитковими матеріалами.

Оброблення поверхні — надання поверхні заданого вигляду виконанням певних операцій.

Оздоблення — декоративне опорядження попередньо пофарбованих поверхонь.

Опалубка — дерев'яна або металева форма для виготовлення монолітних конструкцій.

Операція — частина простого будівельного процесу.

Опоряджувальні роботи — штукатурні, плиткові, облицювальні, малярні, шпалерні, паркетні.

Організація робочого місця — раціональне розміщення потрібних для роботи пристроїв, інструментів і матеріалів на ділянці, в межах якої працює робітник.

Орнамент — візерунок, побудований на ритмічному чергуванні й поєднанні геометричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів.

Основа (підлоги) — міжповерхове перекриття або природний ґрунт.

Охорона праці — система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які забезпечують охорону здоров'я, працездатність людини в процесі виконання роботи.

П

Падери — найпростіші карнизи у вигляді 1/4 кола. Виконують спеціальним або звичайним напівтерком.

Пандус — похила площина, що з'єднує суміжні приміщення або окремі частини підлоги, що мають різні рівні; полога площина, що іноді замінює східці.

Панелі «Декор» — облицювальний матеріал на основі гіпсокартонних листів для внутрішнього опорядження стін житлових і громадських будинків (крім дитячих закладів).

Парапет — прямокутне завершення стіни, що виступає над дахом на 0,71 м; невисока стінка, що огороджує балкон, покрівлю будинку тощо.

Патрубок — штуцер для приєднання шланга; коротка трубка для відведення газу, пари від основного трубопроводу.

Пемза — пористе вулканічне скло; дуже легка, піноподібна вивержена гірська порода. Прекрасний заповнювач для легких бетонів, акустичної штукатурки, а в тонкоподрібненому стані — активні мінеральні добавки. Природну пемзу застосовують для сухого і мокрого шліфування, штучну пемзу, що є замінником природної, виготовляють із піску або меленої пемзи, використовують для шліфування.

Перекриття — плоскі горизонтальні конструкції, які поділяють простір будівлі по вертикалі на поверхи.

Перспектива — спосіб художнього зображення об'ємних фігур на площині залежно від уявних змін їх величини, чіткості відповідно до зорового сприйняття предметів людиною.

Підлога — елемент будівлі, який у процесі експлуатації піддається постійним інтенсивним механічним впливам.

Підмазувальні пасти — матеріали для зарівнювання дрібних вибоїн, нерівностей і тріщин. Різняться від шпаклівок тим, що не дають усадки і мають підвищену адгезію.

Підмощування — тимчасові пристосування, що встановлюються на перекритті для мурування стіни в межах поверху.

Пілястра — вертикальний прямокутний виступ із площини стіни; плоский, подібний до колони виступ на поверхні стіни чи стовпа.

Пісок — сипка суміш кварцових, рідше — польовошпатних зерен розміром 0,16–5,0 мм. Заповнювач.

Пластифікатори — складні ефіри дикарбонових кислот; прозорі однорідні олійні рідини без механічних домішок. Додають до сумішей, що містять полімери, для зменшення їх крихкості і надання гнучкості. Найчастіше застосовують ДБВ — дибутилфталат, ДМФ — диметилфталат, ДЕФ — діетил-фталат.

Плиткові матеріали — дрібноштучні керамічні плитки, плити з природного каменю, бетону, полімерів.

Полімери — синтетичні смоли, високомолекулярні органічні сполуки.

Поліпшена штукатурка — набризк, ґрунт, накривка. Застосовують у житлових, громадських і промислових будинках.

Полістирол — продукт полімеризації стиролу — безбарвної, не розчинної у воді рідини. З полістиролу виготовляють фарби, смоли, облицювальні плитки, плити, плівки.

Портландцемент — найпоширеніший вид цементу; гідравлічна в'яжуча речовина. Добувають сумісним тонким подрібненням клінкеру і гіпсу (іноді деяких добавок). Крім звичайного випускають гідрофобний, пластифікований, сульфатостійкий, кольорові та ін.

Поташ — технічна назва карбонату калію; порошок білого кольору, додають у водному розчині до цементних, цементно-вапняних і цементно-глинистих розчинів, щоб запобігти їх замерзанню.

Поясок — проміжний карниз, який розчленовує по висоті фасадну стіну на яруси.

Природні смоли — органічні речовини, продукт виділення різних рослин у процесі фізіологічного обміну чи при пораненні (каніфоль, бурштин, копал тощо).

Проект виконання робіт — технічний документ, який визначає спосіб виконання й організації робіт при спорудженні будівельного об'єкта.

Проста штукатурка — складається з набризку і ґрунту; виконують у тимчасових приміщеннях, а також на стінах підвальних і цокольних поверхів.

Прошарок — проміжний шар між вирівнювальним шаром і облицювальним покриттям. Товщина прошарку з розчину має становити 7–15 мм, з мастик — З–5 мм.

Р

Рама віконна — віконна рама разом із шибками.

Ригель — лінійний несівний конструктивний елемент (суцільний або решітчастий) у будинках і спорудах. Сполучає стояки, колони, слугує опорою міжповерхового перекриття.

Риштовання — легкі багатоярусні збірно-розбірні конструкції для розміщення робітників і матеріалів для виконання будівельних і ремонтних робіт на різних горизонтах.

Робоче місце — зона, в якій здійснюється трудова діяльність робітника.

Розетка — орнаментальний мотив у вигляді круглої квітки з однаковими пелюстками.

Розріз — креслення будинку, розсіченого вертикальною площиною, як правило, по сходовій клітці.

Розчин — затверділа розчинова суміш.

Розчинова суміш — багатокомпонентна система, яку отримують перемішуванням сухої будівельної суміші та води у заданому співвідношенні.

Розшивка — інструмент для обробки й ущільнення швів у муруванні.

С

Сандрик — архітектурне оздоблення стіни будинку над віконним або дверним прорізом, зазвичай невеликий карниз, що часто завершується фронтоном.

Санчата — елемент шаблона для витягування гуртів, на якому кріплять профільну дошку.

Скло — твердий прозорий світлопроникний матеріал; будівельне скло і скляні вироби використовують для оздоблення і декорування.

Скребачка — інструмент для очищення поверхонь від бруду і напливів розчину.

Сталеві щітки (дротяні, цвяхові) — призначені для очищення поверхонь від бруду і для надання їм шорсткості перед обштукатурюванням.

Стираність — здатність матеріалу зменшуватись в об'ємі й масі під дією стиральних зусиль.

Стіни — вертикальні конструкції будівель.

Стояк — вертикальний брус, що слугує опорою.

Стрічка — вузька смужка матеріалу (шпалер, тканини та ін.).

Суха будівельна суміш — багатокомпонента система, що готується дозуванням і ретельним перемішуванням мінеральних в'яжучих, полімерних зв'язників, наповнювачів та інших домішок; упаковується в спеціальну тару на підприємстві-виготівнику; з водою змішується безпосередньо перед застосуванням.

Суха штукатурка — гіпсокартонні листи, які прикріплюють до поверхні мастиками або клеями. Застосовують для опорядження внутрішніх приміщень.

Схема робочого місця — графічне зображення ділянки з розкладеними матеріалами, інструментами та вказаними проходами.

Сходи — конструктивний елемент будинку або споруди, призначений для сполучення між поверхами чи окремими майданчиками, розміщеними на різних рівнях.

Т

Тарифна сітка — шкала, що відбиває співвідношення заробітної плати робітників різної кваліфікації.

Твердість — здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього твердішого тіла. Визначають за шкалою твердості.

Терацевий розчин — замішана водою суміш цементу, пігменту і кам'яного дрібняку з твердих декоративних порід.

Терка — інструмент для затирання обштукатурених поверхонь стін і стяжок під підлоги.

Технічна естетика — теорія промислового мистецтва.

Технологічна карта — технічна документація, що складається з креслень, схем, інструкцій щодо виконання робіт новими сучасними методами.

Технологія — наука про переробку й обробку матеріалів, способів виконання виробничих процесів, виготовлення продукції.

Тип будинку — особливості просторового розміщення несівних елементів споруди.

Тирса — відхід деревообробних підприємств; слугує заповнювачем для теплоізоляційних штукатурок, ксилоліту, мастик. Має бути сухою і не містити оліїстих домішок.

Торцювання — надання поверхні рівномірної шорсткості чи матовості за допомогою щетинних або гумових торцювальних щіток, губок. Торцювання може бути фактурним (оздоблювальним), виконаним ударами фігурних торцювальних щіток у двох протилежних напрямках.

Трафарет (шаблон) — цупкий папір із вирізаними отворами, сукупність яких утворює малюнок.

У

Усенки — зовнішні кути будівлі. Можуть бути гострими, зрізаними або закругленими.

Ф

Фактура — різновид поверхонь, які здатні відбивати різні кількості світла. За фактурою поверхні поділяють на глянцеві, блискучі і матові.

Фасад — зовнішній вигляд будівель і споруд: головний фасад, дворовий, бічні. Фасад дає повне уявлення про зовнішній вигляд, художню виразність, пропорції будівлі.

Ферма — несівний конструктивний елемент будинку, що складається зі стрижнів, жорстко сполучених між собою у вузли; розрізняють верхній і нижній пояси та ґрати.

Фільонка — кольорова або візерунчаста смужка завширшки 5–30 мм.

Фриз — середня горизонтальна частина архітектурного ордера, розміщена між архітравом і карнизом; декоративна смуга, що обрамляє площину підлоги, верх стіни тощо.

Фронтон — трикутна частина стіни, що огороджує частину горища й обрамлена по периметру карнизом.

Фундамент — опора будівлі, підземні несівні конструкції, призначені для передачі і розподілу навантажень від будівлі на ґрунт, основу. Площину, що спирається на ґрунт, називають підошвою.

Функціональна доцільність — повна відповідність будівлі своєму призначенню.

Х

Хімічна стійкість — опірність матеріалів руйнівній дії кислот, лугів та газів.

Ц

Цегла — стіновий керамічний матеріал — штучний камінь у вигляді паралелепіпеда суворо встановлених розмірів.

Цегляні стіни — виконують в 1; 1,5; 2; 2,5, 3 цеглини; їх товщина відповідно буде 250; 380; 510; 640; 770 мм (за товщини шва 10 мм).

Цемент — найпоширеніший гідравлічний в'яжучий матеріал. Понад ЗО видів. Найбільший обсяг випуску припадає на портландцемент. Сировина — суміш вапняку і глини (3 : 1), при перемелюванні клінкеру — домішка 3–5 % гіпсового каменю.

Цемент-гармата — агрегат для торкретування. Складається з бункера, рами, барабана, привідного механізму.

Цивільні споруди — будинки, призначені для побутових, громадських і культурних цілей.

Цоколь — нижня частина зовнішньої стіни, облицьована плиткою, природним каменем або обштукатурена.

Ч

Чарунка — простір між дротинами чи стрижнями у сітчастих чи ґратчастих конструкціях.

Четверті — прямокутні виступи, що обрамлюють прорізи й утримують віконні і дверні блоки, які вставляють у прорізи.

Ш

Шаблон — пристрій для розмічання прорізів, закладання кутів; пристрій для витягування прямо- чи криволінійних гуртів.

Шлам — рідка сировинна маса з вапняку і глини для отримання випалюванням портландцементного клінкеру.

Шліфувальна шкірка — рулонний або листовий матеріал з абразивним шаром, закріпленим міцним клеєм.

Шлямбур — сталева трубка з головкою на одному кінці і зазублинами на іншому. Використовують для пробивання отворів у кам'яних чи бетонних частинах споруд.

Шов у муруванні — шар розчину, що розділяє суміжні ряди й окремі цеглини в мурі.

Шпаклювання — процес вирівнювання поверхонь перед фарбуванням, поліруванням, фанеруванням тощо з наступним шліфуванням.

Шпатель — інструмент для нанесення шпаклівок, мастик на опоряджувані поверхні.

Штукатурка сграфіто — виконується видряпуванням складних орнаментів по вологому м'якому розчину, нанесеному в декілька шарів, кожен з яких різниться кольором.

Штукатурно-декоративне опорядження поверхонь — система прикрас інтер'єрів і фасадів будинків різними за фактурою, текстурою і кольором матеріалами за допомогою простого штукатурення їхніх поверхонь, а також складного оздоблення орнаментами, скульптурами, розписом тощо.

Щ

Щебінь — будівельний матеріал у вигляді кутастих уламків каміння розміром 3–150 мм. Заповнювач для розчинів і бетонів.

Щетина — жорстка пряма шерсть свиней, борсуків та інших тварин. Використовують для виготовлення щіток і пензлів.

Щітка волосяна — застосовують для нанесення ґрунтовок, фарб.

Щітка торцювальна — для обробки щойно пофарбованих поверхонь і надання їм шорсткувато-матового вигляду.

Я

Якість — сукупність ознак виготовленої продукції, що задовольняють вимоги замовника.