З предмета: «Технологія кам’яних робіт»

Кваліфікація – 2-3 розряд

Тема: Значення будівництва

Продовжить речення

- Споруди, що складаються в основному з приміщень, призначених для          проживання, виробничої або іншої діяльності людей, називають………

- Спорудження, що мають спеціальне технічне призначення, називають …………………

- Багато з споруд називають інженерними спорудами, наприклад ………

- Період служби будови, впродовж якого вона під впливом зовнішнього середовища та навантажень не втрачає необхідних експлуатаційних якостей, міцності та стійкості, називають ….

- Усі будівельні конструкції за довговічністю розподіляються на:

  - зі строком служби не меншим за 100 років — ……….. ступеню;

  - зі строком служби не меншим за 50 років — ………….ступеню;

  - зі строком служби не меншим за 25 років — …………. ступеню.

- Процес спорудження будівель і споруд різного призначення, називається …………………

Рис. Сучасна будівля

Тема: Мурування, риштування, інструменти

- Продовжить речення

а. Конструкція з каменів або цегли, укладених на будівельному розчині у певному порядку це …………..

б. Нижня частина зовнішньої стіни будови, що знаходиться безпосередньо на фундаменті це ………..

в. Прямокутні стовпи, що висуваються з загальної лицевої площини стіни та викладаються в перев’язку з нею це ……..

г. Поглиблення в стіні для розташування трубопроводів, електричних кабелів та інших прихованих мереж. Після монтажу цих мереж борозенки закладають урівень з площиною стіни. Вертикальні борозенки з ширини та глибини виконують кратними 1/2 цеглини (каменя), горизонтальні — кратними одному ряду кладки з висоти, тобто 1/4 цеглини (каменя) та 1/2 цеглини (каменя) з глибини це …………

д. Поглиблення в кладці стіни, кратні 1/2 цеглини (каменя) це ………

е. Ділянка, яку викладають перед перервою в роботі так, щоб під час поновлення робіт забезпечити перев’язування нової частини кладки з раніше зведеної це …..

є. Властивість кладки сприймати, не руйнуючись, навантаження від конструкцій, які розташовані вище, та інших впливів називають ……….

ж. Порядок укладки цеглин відносно друг друга. Вона має відповідати правилам розрізання ……….

- Назвіть процес

а.                          б.                             в.                                 г.

Тема: Основні частини будівель

Конструктивна схема будівлі

Назвіть елементи з яких складається будівля

- …….                                   14. ………..

- …….                                   15. ……….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

- …….

Тема: Мурування з штучних каменів

Вставте пропущене слово

- При кладці стін з керамічних каменів з великим числом щілинних порожнеч дотримуються тих же загальних правил перев'язки, що й при кладці з цегли. При цьому кладку каменів з поперечними щілиноподібними порожнечами виконують із застосуванням …………… перев'язки, а з каменів з поздовжніми щілинними порожнечами — одно - або дворядної перев'язки з укладанням ……. ряду через ……. ложкових.

Розміри керамічних порожистих каменів становлять ….×…..×….. мм.

Застосовують також керамічні порожисті камені ……… розмірів і                       збільшені: 288×138×138, 250×250×138 мм.

- Кладку з суцільних і порожнистих бетонних каменів ведуть із зсувом поперечних ………. швів у суміжних рядах на …………. або половину каменя. Послідовність виконання операцій та ж, що й при кладці з …………. каменів.

- Кладку з оброблених природних каменів правильної форми виконують тими ж прийомами, що й кладку з бетонних каменів, і ведуть на розчині з рухливістю, що відповідає зануренню стандартного конуса на …–… см.

- Товщина швів при кладці з бетонних і природних каменів повинна бути такою ж, як і при кладці з цегли. Розчин при укладанні на природний камінь наноситься …….. смужками завширшки по …… мм.

- Бетонні стінові камені виготовляють суцільними з коміркуватого …….. та суцільними й порожистими з ……….. бетону (на пористих заповнювачах)

- Маса каменів, що використовують для кладки наземної частини будинків, становить від ….. до 25 кг, маса бетонних каменів для кладки фундаментів і стін підвалів — від 28 до …… кг.

- Кладка з легко бетонних каменів із закритими щілеподібними порожнечами (некрізними) за способом виробництва не відрізняється від кладки з суцільними порожнечами, тому що камені укладають порожнечами ……..

Тема: «Розбирання мурування»

1. Інструменти для розбирання й ремонту кладки

Назвіть ці інструменти

а) ………

б) …….

в) ……..

г) ……..

д) ……..

е) ……..

ж) …….

2. Вставте пропущене слово

а. При пробиванні більших отворів роблять по обидва боки стіни ……… з глибиною, що має дорівнювати ……….. цеглини. У борозни закладають ………. перемички або сталеві балки на 50 см більші за ширину прорізу. Балки стягують між собою ……… на кінцях й у прольоті через 1–…….. метра

б. При посиленні старих фундаментів і підведенні нових, фундаменти підводять ділянками завдовжки 1,5–2 м, розрив між ділянками становить до 2–4 метрів  у черговості, яка встановлена проектом, можна водночас підводити на декількох ділянках, але з розривом між ними по 5–6 м.

Тема: Бутове і бутобетонне мурування

- Назвіть основні елементи бутового мурування «під скобу» (різновид бутового мурування «під лопатку») із приколкою лицьової версти

1……….

2……….

3……….

- Вставте пропущені слова

……… кладка — це кладка з природного каменя неправильної форми, що має дві приблизно паралельні поверхні (постілі). Для кладки застосовують вапняк, черепашник, туф, граніт, а також бутовий камінь (для зведення фундаментів будинків висотою до …… поверхів).

У будівництві зазвичай використовують камені вагою до …….. кг, процес розколювання каменів на більш дрібні називають ………. Для плінтування каменів застосовують прямокутну ……. вагою 4,8 кг, а для обробки — молоток-кулачок вагою …….. кг

Тема: Гідроізоляційні  роботи

Дайте відповідь на запитання

- Як називається захист поверхні від вологи?

- Які дефекти допускаються при влаштуванні гідроізоляції?

- Чим обробляються шви обклеювальної гідроізоляції?

Дайте характеристику оцінці якості гідроізоляції

1…….

2……

3…….

Тема: Стропальні роботи

- Назвіть пристрої для кріплення канатів

- Що зображає стропальник?

а.                        б.	           в.	г.

д. 	е.	є.

Тема: Мурування з перев'язкою швів

- Яка система перев’язування швів зображено? Охарактеризуйте її.

2.Що зображено на малюнку?

а. …….

б……...

в………

г………

- Дайте відповіді на запитання

а. Які системи перев’язки швів ви знаєте

б. Що таке забутка

в. Що таке зовнішня верста

г. Що таке внутрішня верста

д. З чого починається мурування першого ряду

е. Що таке ложок

Тема: Лицьове мурування

- Вставте пропущені слова

Кладку з керамічного каменю та цегли починають із укладання ……. ряду із цегли. Потім викладають три ряди ……….версти з цегли. Внутрішню частину стіни викладають із каменів за ………. системою перев'язки. Зв'язок зовнішньої версти, викладеної з цегли, з іншою частиною кладки забезпечують тичковим поруч зовнішньої версти й ложковим поруч цегли (у забутці).

- Знайдіть помилку при порядовому розкладанні цегли та каменю при змішаній кладці стін завтовшки в 595 мм

Тема: Монтажні і ремонтні роботи

- Вставте пропущені слова

При монтажі фундаментні плити піднімають за петлі ……. стропом. Поворотом стріли монтажного крана плиту переміщують до місця укладання, наводять на місце установки й по команді ланкового монтажників опускають на підставу. Незначні відхилення усувають, пересуваючи плиту монтажним ломом при натягнутих стропах. При цьому поверхня …… не повинна бути порушена. Стропи знімають тільки після того, як плита займе правильне положення в плані й по …. Фундаментні плити укладають за схемою відповідно до …….. таким чином, щоб забезпечити в зазначених місцях розриви для пропуску труб водопостачання, каналізації й інших уведень.

Монтаж починають із установки ………  по кутах й у місцях перетинання стін. Після укладання маякових плит причалку (натягнуту на грані фундаментної стрічки) піднімають до рівня верхнього зовнішнього ребра плит і по …..укладають усі проміжні плити. Верх маякових плит перевіряють …….., а інших — по причалці або візуванням на раніше встановлені плити. Якщо положення в плані або по висоті відкладеної плити відхиляється від проектного й відхилення перевищують допустимі величини, плиту …….. відводять убік, заново вирівнюють підставу й на неї знову опускають плиту. Розриви між плитами, якщо вони передбачені проектом, і бічні пазухи в процесі монтажу заповнюють ……… й ущільнюють.

- Дайте відповіді на запитання

а. Що таке підошва фундаменту

б. Що таке стакан

в. Що таке подушка?

Тема: Бутобетонне мурування

Вставте пропущені слова

Бутові фундаменти починають викладати зі знижених ділянок. Перехід від однієї глибини закладення фундаменту до іншої виконують …….. відповідно до вказівок ………. При цьому в кожному уступі повинно бути не менше …… рядів кладки, що становить (залежно від величини каменю) 35–60 см. Камені верхнього ряду кожного уступу перев'язуються з кладкою, яка знаходиться ……….

Кладку ведуть ярусами по 0,8–1,0 м. При цьому висота розриву на межах ділянок кладки повинна бути не більше ………. м. Розриви викладають у вигляді убіжної штраби уступами, що мають відношення висоти до …………(довжини чи ширини?) 1:2 або 1:1.

У бутобетонні фундаменти укладають очищені від бруду …….. й уламки, інакше вони не будуть мати міцного зчеплення з бетоном. У суху погоду уламки перед укладанням у бетонну суміш поливають …. Розриви бутобетонної кладки між суміжними ділянками виконують у вигляді уступів — послойно, так само як при бутовій кладці.

Щоб забезпечити монолітність бутобетонної кладки, перерви в роботі при її зведенні влаштовують лише після ……. каменів у верхній шар бетонної суміші й її ущільнення. При перервах у кладці в суху літню погоду кладку 3–4 рази на день зволожують, поливаючи ……….

Якість кладки з буту та бутобетону перевіряють за допомогою тих же вимірювальних інструментів і тих же прийомів, що і якість …….. кладки. Відхилення від проектних розмірів у положенні конструкцій з буту й бутобетону не повинні перевищувати припустимих величин. Кладка, виконана з порушенням допустимих відхилень, підлягає ………….. У цих випадках питання про продовження кладки вирішує ……… організація.

Ширина драбини для спуска робітників у траншею ……… м або приставні сходи з ………..

Тема: Мурування середньої складності

1. Чи допускається мурування кутів, градусна міра яких не відповідає прямому куту?

2. Що зображено на малюнку? Дайте повну характеристику.

Тема: Мурування з полегшених матеріалів

- Знайдіть помилку при порядовій розкладці цегли при кладці кутів полегшених конструкцій

- Як називаються види мурування фрагменти яких зображені нижче.

а.                               б.                          в.                                      г.

Тема: Мурування з облицюванням

Вставте пропущені слова

При частковому облицюванні стін архітектурні деталі встановлюють одночасно з …….., а в площині стін, як правило, облицьовують після завершення …….. У цьому випадку облицювання закріплюють скобами, гаками й іншими способами, визначеними в проекті, за закладені в кладку в процесі її зведення петлі, скоби, стрижні й інші деталі.

Перед початком кладки стін з одночасним облицюванням їх великорозмірними плитами підготовляють горизонтальну ………… підстави. На цю поверхню розкладають шар …………..

На кутах стін встатковують маякові лицювальні ……… і натягають шнур-причалку, за якою встановлюють на всю висоту одного ряду всі проміжні ………., і перевіряють правильність їхньої установки схилом і рівнем, після чого виконують ………… кладку стіни на всю висоту встановленого ряду плит. Далі процес ………..

При облицюванні плитами з природного каменю плити ряду з'єднують між собою пиронами, скобами або пластинчастими гаками, що зашпаровуються в торцеві пази плит. Плити з природного каменю закріплюють металевими …….., а бетонні плити кріплять до кладки за петлі ………… анкерами.

Кладку стін з одночасним облицюванням їх керамічними чи силікатними плитами, що закріплюються за допомогою прокладних рядів, виконують у такій послідовності.

Після прокладного ряду спочатку виставляють ряд лицювальних притульних плит, а потім зводять кладку стін до рівня верха ……………… плит і знову укладають прокладний ряд облицювання.

Горизонтальні шви між верхом крупнорозмірних притульних плит і прокладних плит залишають …………………. Їх заповнюють і розшивають після повного завантаження ………. та її осаду.

При кладці з облицюванням робочі місця каменярів організовують за ………… схемою. Відмінність складається лише в тому, що поруч з пакетами стінових матеріалів установлюють пакети ……….. матеріалів. Деталі кріплення облицювання розташовують у пакетів лицювальних матеріалів з боку ……………. зони.

Тема: Декоративне мурування

- Продовжіть речення:

- Лицьова кладка із суцільними чи з переривчастими вертикальними швами:

а. …………

б. …………

- Якої системи перев’язування швів дотримуються на фрагментах зображених нижче

а) …………….. система перев’язування швів

б) …………….. система перев’язування швів

- Яки ряди при розкладці рядів кладки з переривчастими вертикальними швами відсутні. Зобразіть їх з дотриманням перев’язки швів.

Тема: Монтаж з/б елементів

Опишіть технологічний процес

- Монтаж перекриттів

- Монтаж сходинкових маршів.

- Монтаж та транспортування панелей

Монтаж залізобетонних конструкцій під час будівництва

Тема: Роботи в зимових умовах

- Знайдіть помилку. Перепишіть речення з правильно вставленими словами

- Кладку узимку дозволяється вести за будь – якими  проектами, у яких зазначено, що вони складені чи переглянуті для кладки саме узимку і саме будь – яким способом

- Кладку способом заморожування протягом одного зимового періоду допускається зводити кам'яні конструкції висотою не більше 5 метрів

- Кладку узимку виконують на відкритому повітрі, дотримуючись того ж правила провадження робіт, що і для літньої кладки

- Зводити кладку узимку при температурі зовнішнього повітря -20 °С не дозволяється

- Узимку треба використовувати розчин протягом 20–25 хвилин.

- До перерви в роботі усі вертикальні шви верхнього ряду кладки повинні бути заповнені розчином, однак покривати верхній ряд кладки розчином не допускається.

- Продовжіть речення

Для цього кам'яну кладку узимку виконують такими способами:

  - ………………………

  - ……………………..

  - ……………………..

  - ……………………….

Тема: Мурування конструкцій середньої складності

- Перед вами зображена розкладка цегли при муруванні простінків розміром 2×3, з чвертями. Будь – ласка, зобразіть таку ж розкладку цегли при муруванні простінків, але в 2,5 цеглини з чвертями.

- Що зображено на малюнку?

Тема: Мурування з полегшених матеріалів

- Знайдіть помилку при порядовій розкладці цегли при кладці кутів полегшених конструкцій

- Як називаються види мурування фрагменти яких зображені нижче.

а.                  б.                                       в.                                      г.

Тема: Мурування одночасно  з облицюванням  та кріпленням архітектурних  деталей

Вставте пропущені слова

При частковому облицюванні стін архітектурні деталі встановлюють одночасно з …….., а в площині стін, як правило, облицьовують після завершення …….. У цьому випадку облицювання закріплюють скобами, гаками й іншими способами, визначеними в проекті, за закладені в кладку в процесі її зведення петлі, скоби, стрижні й інші деталі.

Перед початком кладки стін з одночасним облицюванням їх великорозмірними плитами підготовляють горизонтальну ………… підстави. На цю поверхню розкладають шар …………..

На кутах стін встатковують маякові лицювальні ……… і натягають шнур-причалку, за якою встановлюють на всю висоту одного ряду всі проміжні ………., і перевіряють правильність їхньої установки схилом і рівнем, після чого виконують ………… кладку стіни на всю висоту встановленого ряду плит. Далі процес ………..

При облицюванні плитами з природного каменю плити ряду з'єднують між собою пиронами, скобами або пластинчастими гаками, що зашпаровуються в торцеві пази плит. Плити з природного каменю закріплюють металевими …….., а бетонні плити кріплять до кладки за петлі ………… анкерами.

Кладку стін з одночасним облицюванням їх керамічними чи силікатними плитами, що закріплюються за допомогою прокладних рядів, виконують у такій послідовності.

Після прокладного ряду спочатку виставляють ряд лицювальних притульних плит, а потім зводять кладку стін до рівня верха ……………… плит і знову укладають прокладний ряд облицювання.

Горизонтальні шви між верхом крупнорозмірних притульних плит і прокладних плит залишають …………………. Їх заповнюють і розшивають після повного завантаження ………. та її осаду.

При кладці з облицюванням робочі місця каменярів організовують за ………… схемою. Відмінність складається лише в тому, що поруч з пакетами стінових матеріалів установлюють пакети ……….. матеріалів. Деталі кріплення облицювання розташовують у пакетів лицювальних матеріалів з боку ………. зони

Тема: Гідроізоляційні  роботи

Дайте відповідь на запитання

1.  Як називається захист поверхні від вологи?

- Які дефекти допускаються при влаштуванні гідроізоляції?

- Чим обробляються шви обклеювальної гідроізоляції?

Дайте характеристику оцінці якості гідроізоляції

1…….

2……

3…….

Тема: Роботи в зимових умовах

- Знайдіть помилку. Перепишіть речення з правильно вставленими словами

- Кладку узимку дозволяється вести за будь – якими  проектами, у яких зазначено, що вони складені чи переглянуті для кладки саме узимку і саме будь – яким способом

- Кладку способом заморожування протягом одного зимового періоду допускається зводити кам'яні конструкції висотою не більше 5 метрів

- Кладку узимку виконують на відкритому повітрі, дотримуючись того ж правила провадження робіт, що і для літньої кладки

- Зводити кладку узимку при температурі зовнішнього повітря -20 °С не дозволяється

- Узимку треба використовувати розчин протягом 20–25 хвилин.

- До перерви в роботі усі вертикальні шви верхнього ряду кладки повинні бути заповнені розчином, однак покривати верхній ряд кладки розчином не допускається.

- Продовжіть речення

Для цього кам'яну кладку узимку виконують такими способами:

  - ………………………

  - ……………………..

  - ……………………..

  - ……………………….

# Text boxes

Картки – завдання