__________________________________________________________________

(назва ЗП(ПТ)О)

| ПОГОДЖЕНО ____________________________________ (посада керівника замовника кадрів) ______________ ___________________ (підпис) (ініціали, прізвище) «____» ____________ 20__ р. М.П. |  | ЗАТВЕРДЖУЮ _____________________________________ (посада керівника ЗП(ПТ)О) ______________ _____________________ (підпис) (ініціали, прізвище) «____» ____________ 20__ р. М.П. |
| --- | --- | --- |

Освітня програма

для підготовки кваліфікованих робітників

з професії 7233	«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»

Професійна кваліфікація:

Слюсар  з  ремонту  сільськогосподарських  машин  та устаткування 1-2-го розрядів;

Слюсар  з  ремонту  сільськогосподарських  машин  та устаткування 3-го розряду

СХВАЛЕНО  педагогічною радою

______________________________

(назва ЗП(ПТ)О)

Протокол № ____

від «____» _____________   20__ р.

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні методичної комісії

з професії ______________________

Протокол № ____

від «____» _____________   20__ р.

Пояснювальна записка

Освітня програма розроблена за СП(ПТ)О 7233.С.33.12-2017, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2017 року № 1651 на основі модульно-предметного підходу.

Даний документ містить:

- кваліфікаційні характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти з професії 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин   та устаткування 1-2 розряду; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3 розряду;

- навчальний план підготовки кваліфікованих робітників, який відображає складові компоненти загальнопрофесійної, професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок із відповідними назвами навчальних предметів та кількістю годин на їх вивчення;

- навчальні програми предметів та виробничого навчання.

Перелік навчальних предметів, назви та кількість годин на їх вивчення, визначені відповідно до змісту загальнопрофесійних та професійних компетентностей базового (загальнопрофесійного) та професійних модулів, зазначених рівнів кваліфікації у освітній програмі.

Зміст навчальних програм, вимоги до знань та умінь до осіб, які здобувають професію, розроблені на основі змісту загальнопрофесійних та професійних компетентностей навчальних модулів СП(ПТ)О з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин   та устаткування».

В розділі «Професійно-практична підготовка» навчального плану для підготовки кваліфікованих робітників за кваліфікаціями: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2 розрядів здійснено перенесення 25 годин на модуль СРГМУ2-2, знятих із  базового блоку в кількості 18 годин та модуля СРГМУ 2-1 в кількості 7 годин;  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3 розряду знято                  4 години з Модуля  СРСГМУ 3-2 для дотримання кратності 7 годин в день виробничої практики, поділу на відповідну кількість повних днів при плануванні самостійного виконання робіт слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування означеної кваліфікації та забезпечення відпрацювання виробничої практики з початку навчального тижня.

2. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

Кваліфікаційна пробна робота виконується учнями в кінці виробничої практики Модулів СРСГМУ 2-2 (слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2 розрядів) та СРСГМУ 3-2 (слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3 розряду).

Загальнопрофесійний навчальний блок вивчається один раз за повним переліком професійних базових компетентностей перед оволодінням навчальним матеріалом наступних навчальних модулів.

Професійна кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування  2 (1-2) розряду

1. Кваліфікаційна характеристика                                                                    1-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає прості вузли сільськогосподарських  машин і тракторів. Обпилює зовнішні і внутрішні поверхні, зачищає задирки у деталей. Рубає метал вручну. Ріже заготовки з прутка, листа і труб ручними ножицями, ножівками. Готує вироби та вузли під зварювання та зачищає після зварювання. Промиває, очищає та змащує деталі машин. Миє та зливає мастила з машин. Очищає машини і трактори від бруду. Бере участь в ремонті простих машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні прийоми виконання робіт з  розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів; призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей; найменування та маркування металів, мастил, мийних речовин, палива.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Батареї дискові лущильників - розбирання.

2. Борони зубові і дискові - розбирання.

3. Болти, гайки, шпильки - обпилювання задирок, різання

заготовок ножівкою, рубання зубилом, проганяння різьби.

4. Колеса опорні, ножі дискові плугів - розбирання.

5. Лапи культиваторів - заміна.

6. Шестірні, вали і інші деталі - зачищання задирок після

механічного оброблення.

7. Ящики зернотукових сівалок - розбирання.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готує їх до ремонту. Ремонтує, складає прості з'єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей. Знімає і установлює освітлювальну арматуру. Виконує слюсарне оброблення та підганяння деталей за 2 - 14-м квалітетами (5 - 6-м класами точності). Виконує роботи з застосуванням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах. Нарізає різьби ручними мітчиками і плашками. Бере участь в ремонті машин середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли і підготовка до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів та тракторів; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності вимірювального інструменту; призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин; мастил, палива; механічні властивості матеріалів, які обробляє; основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи  точності) та параметри шорсткості (класи  чистоти оброблення); основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1 розряду - не менше 0,5 року.

Приклади робіт

1. Бензобаки, акумулятори, кабіни, кожухи - знімання, установлення на машини і кріплення.

2. Двигуни, коробки передач, мости задні - знімання.

3. Диски, гальмові стрічки та фрикційні накладки – усунення пошкоджень і клепання.

4. Елеватори пруткові картоплезбиральних комбайнів - розбирання.

5. Кронштейни, скоби, хомутики - виготовлення.

6. Лущильники - ремонт і складання.

7. Мости передні,  бортові передачі, механізми підіймання та

видавлювання,  рейки  виносу, балансири,  гальма - розбирання і підготовка до ремонту.

8. Муфти фрикційні - розбирання і складання.

9. Плафони, ліхтарі світлові, свічки, стартери - знімання та установлення.

10. Прокладки-виготовлення.

11. Редуктори розподільні комбайнів - знімання та розбирання.

12. Ящики зернотукових сівалок - ремонт.

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2) розряду

2.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищення професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-го розряду та стаж роботи за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-го розряду - не менше 0,5 року.

2.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду.

Навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Професійна кваліфікація:  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2 розряду

Загальний фонд навчального часу – 674 години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | Загально-професійний блок | СРСГМУ 2-1 | СРСГМУ 2-2 |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 51 | 51 |  |  |
| 1.1 | Основи трудового законодавства | 4 | 4 |  |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки та підприємництва | 4 | 4 |  |  |
| 1.3 | Основи інформаційних технологій | 4 | 4 |  |  |
| 1.4 | Основи енергозбереження | 4 | 4 |  |  |
| 1.5 | Основи електротехніки | 5 | 5 |  |  |
| 1.6 | Охорона праці | 30 | 30 |  |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 178 | 28 | 40 | 110 |
| 2.1 | Основи технічного креслення | 7 | 7 |  |  |
| 2.2 | Система технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин | 11 | 11 |  |  |
| 2.3 | Слюсарна справа | 50 | 10 | 40 |  |
| 2.4 | Трактори | 75 |  |  | 75 |
| 2.5 | Сільськогосподарські машини | 35 |  |  | 35 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 418 | 6 | 149 | 263 |
| 3.1 | Виробниче навчання | 180 | 6 | 72 | 102 |
| 3.2 | Виробнича практика | 238 |  | 77 | 161 |
| 4. | Кваліфікаційна пробна робота | 7 |  |  |  |
| 5. | Консультації | 20 |  |  |  |
| 6. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |  |
| 7. | Загальний обсяг навчального часу (без п.п. 4,5) | 654 | 85 | 189 | 373 |

Примітка:

1. В  професійно-практичній підготовці здійснено перенесення 25 годин на модуль СРГМУ2-2, знятих із  базового блоку в кількості 18 годин та модуля СРГМУ 2-1 в кількості 7 годин.

2. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

Кваліфікаційна пробна робота виконується учнями в кінці виробничої практики Модуля СРСГМУ 2-2

3. Години виробничої практики  рекомендовано об’єднувати за професійною кваліфікацією 1-2 розряду та  їх відпрацювання проводити після оволодіння учнями професійними модулями визначеної кваліфікації

4. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

Навчальна програма з предмета

«Основи трудового законодавства»

| Код | № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.1 | 1. | Права громадян України на працю. Трудовий договір | 1 |  |
|  | 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність | 2 |  |
|  | 3. | Соціальні гарантії та соціальний захист працівників | 1 |  |
| Усього годин | 4 |  |

Код ЗПК.1 Оволодіння основами трудового законодавства

Тема 1. Права громадян України на працю. Трудовий договір

Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Право громадян України на працю. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

Поняття та структура трудового законодавства. Кодекс законів про працю України.  Основні трудові права і обов'язки працівників.

Колективний договір: умови укладання та виконання.

Трудовий договір, його зміст і форми. Терміни трудового договору. Випробні терміни при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за вимогами профспілкового органу. Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам. Порядок їх звільнення.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність

Право громадян на відпочинок. Види робочого часу, зумовлені його тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.

Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.

Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з трудових спорів, народного суду.

Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсація при втраті роботи.

Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

Навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| Код | № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.2 | 1. | Економіка та її роль у суспільному житті | 1 |  |
|  | 2. | Підприємництво. Основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки | 2 |  |
|  | 3. | Основи менеджменту та маркетингу, конкуренції | 1 |  |
| Усього годин | 4 |  |

Код ЗПК.2 Оволодіння основами галузевої економіки та підприємництва

Тема 1. Економіка та її роль у суспільному житті

Економіка та її роль у суспільстві. Основні моделі сучасної організації економіки.

Основні економічні процеси, відносини та явища, які функціонують та виникають між суб’єктами економіки (підприємствами, державою та громадянами).

Основні фактори впливу держави (нормативно-законодавча база, податки, пільги, дотації).

Тема 2. Основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Порядок створення приватного підприємства.

Порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та витрат», баланс підприємства).

Порядок ліквідації підприємства.

Тема 3. Основи менеджменту та маркетингу, конкуренції

Сутність поняття менеджмент. Функції менеджменту в підприємницькій діяльності. Управління підприємством та розташування трудових ресурсів.

Сутність поняття маркетинг  та його сучасна мета. Основні етапи маркетингової діяльності. Управління  продажами продукції.

Конкуренція. Її види та прояви в економічних відносинах. Методи конкуренції. Конкуренція і реклама.

Навчальна програма з предмету

«Охорона праці»

| Код | № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.3 | 1. | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
|  | 2. | Основи безпеки праці у галузі. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 6 |  |
|  | 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 4 |  |
|  | 4. | Основи електробезпеки | 4 |  |
|  | 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| Усього годин | 22 |  |
| ЗПК.4 | 6. | Аварійні ситуації та їх наслідки | 4 |  |
|  | 7. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 4 |  |
| Усього годин | 8 |  |
| Усього годин | 30 |  |

Код ЗПК.3	 Дотримання та виконання вимог охорони праці

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про охорону здоров’я населення», Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Обов’язки підприємства щодо забезпечення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо дотримання безпеки праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль за охороною праці, Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність за порушення законодавства, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов(язані з працею на виробництві і в побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою у сільськогосподарському виробництві. Вимоги до персоналу, який обслуговує трактори та сільськогосподарські машини.

Вимоги безпеки праці під час проведення ремонту і технічного обслуговування машин.

Заходи щодо безпеки праці під час виконання розбирально-складальних та слюсарно-ремонтних робіт. Вимоги до інструментів, приладів, пристосувань. Безпека праці під час миття агрегатів і деталей.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Встановлення додаткової сигналізації. Організація відпочинку.

Вимоги безпеки до навчальних, навчально-виробничих приміщень навчальних закладів.

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (відчуття, сприймання, увага, пам(ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні чинники умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Засоби колективного захисту працівників.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню й електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важко займисті й незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобільні та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охоронив галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових вибухів в замкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості,  що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Вимоги нормативних актів з пожежної безпеки. Вимоги інструкцій підприємства з пожежної безпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Чинники впливу на ступінь ураження людини електричним струмом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці й відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання й переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Код ЗПК.4	 Дотримання вимог обов’язкових дій при ліквідації аварій та їхніх наслідків та при наданні долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків

Тема 6. Аварійні ситуації та їх наслідки

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру.

Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій.

План евакуації з приміщень у разі аварії. План ліквідації аварійних ситуацій та їхніх наслідків.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Навчальна програма з предмету

«Енергозбереження»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.5 | 1. | Вимоги енерго- та матеріалозбереження | 2 |  |
|  | 2. | Раціональна робота обладнання | 2 |  |
| Усього годин: | 4 |  |

Код ЗПК.5 Дотримання вимог енерго- та матеріалозбереження, раціональної  роботи обладнання

Тема 1. Вимоги  енерго- та матеріалозбереження

Поняття енергоефективності та енергозбереження. Основи  енергозбереження та матеріалозбереження.

Нормативні документи щодо енергозбереження в галузі. Організація робіт з енерго- та матеріалозбереження  в галузі. Аналіз трудових процесів на робочому місці й визначення видів енергоресурсів,  що потрібні для їх виконання (енергетичний аудит робочого місця).

Розроблення заходів з енергозбереження на робочому місці з урахуванням дотримання правил і норм безпеки та гігієни праці.

Принципи раціональної, ефективної організації діяльності  з ремонту і обслуговування сільськогосподарських машин.

Тема 2. Раціональна робота обладнання

Розроблення заходів щодо раціональної та ефективної експлуатації електрообладнання, електроінструменту, машин, устаткування, механізмів та використання  матеріалів.

Навчальна програма з предмета

«Основи електротехніки»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.6 | 1. | Основи електростатики. Напівпровідникові прилади | 1 |  |
|  | 2. | Електромагнетизм | 1 |  |
|  | 3. | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 1 |  |
|  | 4. | Трансформатори. Електричні машини та апарати. | 1 |  |
|  | 5. | Методи захисту від короткого замикання | 1 |  |
| Усього годин: | 5 |  |

Код ЗПК.6 Оволодіння основами електротехніки

Тема 1. Основи електростатики. Напівпровідникові прилади

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Простіші електричні  поля: поле точкового заряду, поле зарядженої  осі, поле між  двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора  і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування. Випрямлячі, їх призначення і застосування. Схеми випрямлення – двопівперіодна, мостова, принцип їх роботи. Регулювання та стабілізація випрямленої напруги.

Тема 2. Електромагнетизм

Простіші  магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, магнітний потік, магнітна проникність.

Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.

Закон повного струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.

Провідник із струмом у магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осереддя. Поняття про індуктивність котушки з осереддям.

Самоіндукція, величина та напрями електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

Тема 3. Електричні та радіотехнічні вимірювання.  Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів.  Будова  та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів.

Вимірювання струму та напруги. Схеми ввімкнення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів  та додаткових опорів. Вимірювання опорів. Вимірювальні мостові схеми та омметри. Вимірювання опорів  ізоляції  проводів.

Вимірювання потужності і енергії. Схеми ввімкнення ватметрів та лічильників.

Тема 4. Трансформатори. Електричні машини та апарати

Принцип дії  та будова   трансформаторів. Коефіцієнт  трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії  трансформатора. Коефіцієнт навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.

Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота трансформаторів.

Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів  та  області застосування.

Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.

Електричні машини змінного струму.

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.

Електричні машини постійного струму.

Принцип дії й будова генератора  постійного струму.

Загальні відомості про електричні апарати.

Тема  5. Методи захисту  від короткого  замикання

Метод відносних одиниць (базисний метод), метод опорів. Наближений розрахунок струмів короткого замикання.  Особливості розрахунків струмів короткого замикання в мережах напругою до 1000 В.

Призначення  комутаційно-захисних  апаратів напругою до 1000 В. Характеристики та принцип роботи апаратів.

Навчальна програма з предмета

«Основи технічного креслення»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.7 | 1. | Основи технічного креслення, призначення, види і застосування креслень у виробництві. | 1 |  |
|  | 2. | Основні відомості про виконання та оформлення креслення | 1 |  |
|  | 3. | Основні поняття про розрізи і перерізи на кресленнях, види проекцій | 1 |  |
|  | 4. | Поняття конструкторської та технологічної документації | 1 |  |
|  | 5. | Поняття про складальні креслення | 1 |  |
|  | 6. | Поняття про кінематичні схеми та принципові електричні схеми | 1 |  |
|  | 7. | Порядок читання креслення | 1 |  |
| Усього годин: | 7 |  |

Код ЗПК.7  Оволодіння основами  технічного креслення

Тема 1. Основи технічного креслення, призначення, види і застосування креслень у виробництві

Основні поняття технічного креслення. Конструкторська документація, види конструкторських документів, призначення конструкторських документів.

Тема 2. Основні відомості про виконання та оформлення креслення

Правила оформлення креслення, формат рамки, основний напис. Лінії креслення. Правила нанесення розмірів. Масштаби креслень.

Тема 3. Основні поняття про розрізи і перерізи на кресленнях, види проекцій

Перерізи, правила виконання і позначення. Розрізи прості, складні розрізи. Складні розрізи, ступінчасті, ламані. З`єднання половини виду з половиною розрізу. Правила виконання та позначення розрізів на кресленнях. Умовності та спрощення на кресленнях. Види аксонометричних проекцій. Прямокутна проекція. Креслення в системі прямокутних проекцій. Площини проекцій. Розміщення проекцій на кресленні.

Тема 4. Поняття конструкторської та технологічної документації

Деталь, складальна одиниця, виріб, комплекс, комплект. Графічні та текстові документи. Проектні й робочі документи, оригінали, копії, дублікати. Найважливіші конструкторські документи, креслення деталі,специфікація, складальне креслення, креслення загального вигляду і т.д.

Тема 5. Поняття про складальні креслення

Загальні відомості про складальне креслення.

Зміст, специфікація, нанесення розмірів. Розрізи на складальних кресленнях. Зображення і умовні позначення з`єднань різьбових, шпонкових, шліцьових, штифтових, заклепкових. Спрощення і умовні зображення різьбових стандартних виробів і з`єднань.

Тема 6. Поняття про кінематичні схеми та принципові електричні схеми

Поняття про схеми, види схем. Умовності  і спрощення на кінематичних схемах.

Види електричних схем.

Тема 7. Порядок читання креслення

Аналіз форми предмета за кресленням. Елементи поверхні предмета. Порядок читання креслення.

Навчальна програма з предмета

«Основи інформаційних технологій»

| Код | № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| ЗПК.8 | 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
|  | 2. | Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології | 2 |  |
|  | 3. | Мережні системи та сервіс | 1 |  |
| Усього годин | 4 |  |

Код ЗПК 8.  Оволодіння основами інформаційних технологій

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

Тема 3. Мережні системи та сервіс

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Навчальна програма з предмета

«Слюсарна справа»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Загальнопрофесійний блок |
| ЗПК.9 | 1. | Основні відомості про метали і сплави | 1 |  |
|  | 2. | Метали, сплави та інші матеріали, їх властивості | 3 |  |
| Усього годин: | 4 |  |
| ЗПК.10 | 3. | Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини | 2 |  |
|  | 4. | Допуски та посадки | 2 |  |
|  | 5. | Квалітети точності та параметри шорсткості | 2 |  |
| Усього годин: | 6 |  |
| Усього годин: | 10 |  |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду Модуль СРСГМУ-2.1 Виконання слюсарних робіт |
| СРСГМУ-2.1.1 | 1. | Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу | 8 |  |
| СРСГМУ-2.1.2 | 2. | Обпилювання металів | 8 |  |
| СРСГМУ-2.1.3 | 3. | Свердління | 8 |  |
|  | 4. | Різьби. Нарізування різьби | 8 |  |
|  | 5. | Зенкерування | 4 |  |
|  | 6. | Розвертання отворів | 4 |  |
| Усього за кваліфікацією: слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду | 40 |  |
| Усього годин | 50 |  |

Загальнопрофесійний блок

Код ЗПК.9  Оволодіння основами матеріалознавства

Тема 1. Основи матеріалознавства

Внутрішня будова металів та сплавів.

Основнi властивостi металiв: фiзичнi, хiмiчнi та механiчнi.

Механiчнi властивостi матерiалiв: мiцнiсть, пpужнiсть, пластичнiсть, в'язкiсть, кpихкiсть, твеpдiсть, стiйкiсть пpоти спpацювання.

Випробування матеріалів на твердість.

Тема 2. Основні відомості про метали, сплави та інші матеріали, їх властивості

Класифікація металів, сплавів та інших матеріалів які використовуються в техніці.

Чорні метали, кольорові метали і сплави.

Чавун та його застосування.

Класифікація чавунів, їх одержання, властивості, маркування і застосування.

Сталь та її застосування.

Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталей. Класифікація, маркування, властивості і застосування вуглецевих сталей. Приклади виробів, виготовлених з вуглецевих сталей. Класифікація легованих сталей. Групи конструкційних та інструментальних легованих сталей їх маркування і застосування.

Кольорові метали і сплави. Сплави на основі алюмінію та міді.

Допоміжні матеріали. Захист поверхні деталей машин від корозії.

Види антифрикційних матеріалів та їх застосування.

Загальні відомості про пластмаси. Термореактивні і термопластичні пластмаси, їх склад, властивості і застосування.

Гума, її властивості і застосування.

Фарби і лаки, їх види, призначення і застосування.

Корозія металів. Види корозії. Фактори, які впливають на процес корозії. Методи захисту металів від корозії. Способи захисту сільськогосподарської техніки від корозії.

Код ЗПК.10 Оволодіння основами технічної механіки

Тема 3.  Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини

Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини.

Характеристика та марки палива для двигунів внутрішнього згорання. Способи отримання палива.

Бензин. Вимоги до бензинів. Октанове число. Марки бензинів.

Дизельне паливо. Експлуатаційні вимоги. Марки дизпалива. Цетанове число. Вплив вмісту води на якість роботи двигуна. Коефіцієнт фільтрації.

Газоподібне паливо. Перспективні види палива.

Мастильні матеріали, характеристика, класифікація та марки. Мастильні пристрої та способи змащення.

Моторні та трансмісійні мастила. Стабільність мастила, термостійкість, термоокислення. В’язкість. Маркування мастила.

Технічні рідини, класифікація, марки та застосування.

Спеціальні рідини. Гідравлічні рідини. Гальмівні рідини. Охолоджувальні рідини. Антифризи. Пластичні мастила.

Тема 4.  Допуски та посадки

Основні поняття і визначення: охоплювана поверхня (вал), охоплююча поверхня (отвір), розмір, відхилення розмірів, допуск, поле допусків.

Посадка, допуск посадки, зазор, натяг. Посадка в системі вала. Посадка в системі отвору.

Поняття про взаємозамінність деталей.

Основні поняття і означення: випуклість, угнутість, овальність, огранка, конусноподібність, бочкоподібність, сідлоподібність, відхилення від прямолінійності в площині, відхилення від прямолінійності в просторі, відхилення в круглості, відхилення від паралельності площин і осей, відхилення від перпендикулярності площин і осей. Торцеве і радіальне биття.

Тема 5.  Квалітети точності та параметри шорсткості

Квалітети (класи точності).

Параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).  Вимоги виконання слюсарної обробки деталей за 12-14 квалітетами (5-6-м класами точності).

Параметри шорсткості. Зразки шорсткості поверхні.

Класифікація вимірювальних засобів. Кінцеві і штрихові міри довжини. Огляд універсальних засобів вимірювання: штангенінструменти, мікрометричні інструменти, важільно-механічні та оптико-механічні прилади.

Поняття про калібри і шаблони. Вибір вимірювальних засобів.

Методи і засоби вимірювання типових деталей.

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду

Модуль СРСГМУ-2.1 Виконання слюсарних робіт

Код СРСГМУ-2.1.1 Виконання основних видів слюсарних операцій вручну

Тема 1. Площинне розмічання. Заправка інструменту. Розмітка, рубання, правлення, гнуття та різання металу

Площинне розмічання. Призначення і види розмічання. Інструмент і приладдя, що використовуються під час розмічання (їхні види, призначення, будова). Послідовність виконання робіт при розмічанні за шаблоном і зразком. Прийоми площинного розмічання. Способи визначення придатності заготовок і підготовка до розмічання. Визначення порядку розмічання. Способи виконання розмічання, перевірка розмічання і накернування деталей. Розмічання за кресленням і шаблоном. Розмічання від краю і центрових ліній. Механізація процесів розмічання (механічний, електричний кернер та інші пристосування).

Дефекти при розмічанні. Запобігання дефектам. Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Рубання металу. Призначення і використання слюсарного рубання.

Інструмент для рубання, вибір інструмента залежно від характеру роботи.

Послідовність робіт при розрубуванні і обрубуванні поверхонь, вирубуванні канавок.

Раціональні прийоми ручного рубання різних металів. Рубання пневматичним (рубальним) молотком. Можливі дефекти при рубанні, запобігання їм. Організація робочого місця, безпечні методи праці.

Випрямляння металу. Призначення і використання випрямляння. Способи і правила випрямляння листового, штабового і пруткового матеріалу,  труб. Інструменти, пристосування, які використовуються під час випрямляння. Механізація процесу випрямляння. Можливі дефекти при випрямлянні. Запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Згинання металу. Призначення і використання згинання, правила і способи згинання листового, штабового і круглого матеріалу за радіусом. Особливості згинання деталей із пружних матеріалів. Обладнання, інструмент і пристосування для згинання металу і труб, їхнє призначення і будова

Різання металу.  Призначення, прийоми і способи різання металу ножівкою, ручними, важільними, дисковими, стрічковими пилами, абразивними кругами.

Ножівкове полотно. Розміри ножівок. Вибір ножівкового полотна залежно від властивостей розмірів оброблюваного матеріалу.

Будова ручної і механічної ножівок.

Будова ручних і важільних ножиць для різання листового металу. Ручні пневматичні і електричні ножиці, їхнє використання.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Код СРСГМУ-2.1.2 Виконання слюсарної обробки деталей за 12-14 квалітетами (5-6-м класами точності)

Тема 2. Обпилювання металів

Обпилювання металу. Призначення і використання обпилювання у слюсарних роботах. Поняття про припуски на обпилювання і його величина.

Напилки, їх відмінність за розміром і профілем насічки та за номерами насічок. Класифікація напилків. Напилки драчові, личкувальні, бархатні, надфілі. Вибір напилків залежно від точності обробітку і розміру припуску на  обпилювання. Поводження з напилками, догляд за ними.

Послідовність обробітку площин, криволінійних поверхонь, внутрішніх кутів.

Прийоми обпилювання рівних поверхонь деталей, розпилювання криволінійних і фасонних прорізів і отворів з припасуванням за шаблоном і копіром.

Перевірочний інструмент: кронциркуль, штангенциркуль, масштабна лінійка, кутник, їх будова. Особливості обпилювання поверхонь широких, вузьких і паралельних.

Передові методи обпилювання, розпилювання та припасування (партіями, пакетами, за кондуктором).

Переваги механічного обпилювання і розпилювання. Обпилювальні верстати і пристосування, їхнє призначення та будова.

Правила роботи на обпилювальних верстатах.

Види браку при обпилюванні, причини його виникнення і заходи
запобігання.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Код СРСГМУ-2.1.3 Виконання робіт на свердлильних верстатах

Тема 3. Свердління

Свердління. Сутність свердління. Свердління ручне і механізоване. Інструменти, пристосування, що використовуються при свердлінні. Конструкція свердел. Свердла спіральні.

Правила загострення спіральних свердел. Свердлильні патрони. Їхнє призначення та будова.

Свердлильні верстати, тріскачки, дрилі, їхня будова та призначення, поводження з ними. Пристосування, що використовуються при свердлінні.

Види свердління: наскрізне, глухе, за розміткою, шаблоном. Якість свердління. Вимірювальні інструменти. Охолодження, змащення при свердлінні.

Причини поломки свердел. Заточування свердел, механізований інструмент для свердління; конструкція і прийоми роботи. Брак при свердлінні, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Тема 4. Різьби. Нарізування різьби

Нарізання різьби. Різьби, її призначення та елементи. Профілі різьби. Система різьби. Інструмент для нарізання зовнішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання зовнішньої різьби. Інструмент для нарізання внутрішньої різьби, його конструкція. Прийоми нарізання різьби. Механізація нарізання різьби.

Перевірочний і вимірювальний інструмент, який використовується при нарізанні різьби.

Можливі дефекти при нарізанні різьби різних типів, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Тема 5. Зенкерування

Зенкерування отворів. Призначення зенкерування. Конструкція зенкерів і робота з ними. Зенкерування під гвинт і шурупи. Охолодження і змащення при зенкеруванні. Брак при зенкеруванні, запобіжні заходи. Зенкерування отворів. Зенкування. Припуски на зенкерування і зенкування.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Тема 6. Розвертання отворів

Розвертання отворів. Призначення і використання розвертання. Розвертання ручне і машинне. Способи розвертання циліндричних і конічних отворів. Припуски на розвертання. Різновиди конструкцій розверток і способи їх закріплення.

Технологічний процес і техніка розвертання отворів. Охолодження і змащення при розвертанні. Брак при розвертанні, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Навчальна програма з предмета

«Система технічного обслуговування»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Загальнопрофесійний блок |
| ЗПК.10 | 1. | Основи технічної механіки | 1 |  |
|  | 2. | Деталі машин. Види спрацювання та відновлення деталей машин | 3 |  |
| Усього годин: | 4 |  |
| ЗПК.11 | 6. | Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин | 1 |  |
|  | 7. | Приймання та обкатка машин | 1 |  |
|  | 8. | Щозмiнне, перiодичне та сезонне технiчне обслуговування тракторiв та сiльськогосподарських машин | 2 |  |
|  | 9. | Перiодичнi технiчнi огляди | 1 |  |
|  |  | Діагностування та проведення ремонтних робіт тракторiв та с/г машин | 1 |  |
|  | 10. | Зберiгання сiльськогосподарської технiки | 1 |  |
| Усього годин: | 7 |  |
| Усього годин | 11 |  |

Код ЗПК.10 Оволодіння основами технічної механіки

Тема 1. Основи технічної механіки

Основи технічної механіки. Загальна характеристика деталей машин і механізмів, які використовуються в техніці.

Види з'єднань деталей машин.

Поняття про деталь та механізми. Види механізмів. Кривошипно-шатунний механізм. Механізми передачі.

Вимоги до деталей і машин.

Основні критерії працездатності машин та їх деталей. Застосування деталей машин і механізмів у сільськогосподарській техніці. Причини зносу деталей.

Тема 2. Деталі машин

Деталі машин. Види спрацювання та відновлення деталей машин

Деталі машин: деталі кріплення, вали, підшипники, з’єднання, передачі, муфти, редуктори, коробки передач.

Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення, спрацювання деталей у рухомих з'єднаннях і форми виявлення спрацювання. Методи відновлення деталей та сполучень. Способи усунення тріщин.

Відновлення різьби в отворах і на валах. Випрямляння деформованих деталей.

Код ЗПК. 11  Оволодіння основами технічного обслуговування с/г техніки та їх періодичність

Тема 3.  Завдання і зміст системи технічного обслуговування машин.

Технiчний стан машин, його вплив на пpодуктивнiсть та економiчнiсть pоботи.

Системи технiчного обслуговування машин. Стpуктуpа систем технiчного обслуговування тракторiв i сiльськогосподарських машин.

Форми i методи технiчного обслуговування машин.

Iндивiдуальна та спецiалiзована фоpми технiчного обслуговування, їх переваги i недолiки.

Перспективне та оперативне планування технiчного обслуговування.

Класифiкацiя засобiв ТО.

Безпечнi пpийоми коpистування.

Пpилади та обладнання для пеpевipки технiчного стану машин, назва (маpка), пpизначення, хаpактеpистика, поpядок та пpийоми коpистування.

Засоби ТО під час зберiгання машин.

Стаціонарні майстерні, пункти і пости технічного обслуговування машин.

Вимоги безпеки праці під час технічного обслуговування машин.

Тема 4.  Пpиймання та обкатка машин

Поpядок пpиймання нових та вiдpемонтованих машин. Пеpевipка комплектностi машин, цiлicностi пломб. Пеpевipка технiчного стану машин пiсля їх pемонту. Документацiя.

Призначення обкатки. Пiдготовка тpактоpiв до обкатки. Режими обкатки тpактоpiв. Технiчне обслуговування під час обкатки тpактоpiв. Особливостi обкатки гiдpавлiчних систем тpактоpа.

Обкатка нових чи вiдpемонтованих сiльськогосподаpських машин.

Офоpмлення pезультатiв обкатки машин. Вимоги безпеки праці.

Тема 7. Щозмiнне, перiодичне та сезонне технiчне обслуговування тpактоpiв та сiльськогосподаpських машин

Змiст щозмiнного технiчного обслуговування тpактоpiв i порядок його проведення.

Пеpiодичнicть технiчного обслуговування маpок тpактоpiв, що вивчаються, у мотогодинах та кiлогpамах витpаченого палива. Змiст ТО-1,    ТО-2, ТО-3 та поpядок їх виконання. Мiсце пpоведення обслуговування та оpганiзацiя pобiт.  Пpилади, iнстpумент, обладнання для виконання pобiт.

Особливостi обслуговування повiтpоочисника, масляного фiльтpа, акумулятоpа, пневматичних шин, гiдросистеми.

Оpiєнтовна тpудомiсткiсть опеpацiй перiодичних технiчних обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО).

Пpизначення та змiст технологiчних каpт обслуговування машин.

Сутність сезонного технiчного обслуговування машин. Основнi опеpацiї технiчного обслуговування тpактоpiв у процесі пiдготовки до осiнньо-зимового та весняно-лiтнього пеpiодiв.

Поpядок виконання опеpацiй, їх тpудомiсткiсть.

Особливостi зимової експлуатацiї тpактоpiв.

Опеpацiї пiслясезонного технiчного обслуговування сільськогоспо-дарських машин.    Вимоги безпеки праці.

Код ЗПК.11  Тема 8. Пеpiодичнi технiчнi огляди

Сутність та завдання технiчного огляду машин. Мiсцe та час пpоведення pобiт. Порядок пpоведення пеpiодичних оглядiв машин, їх технiчного стану. Роль тpактоpиста-машинiста у  пpоведеннi технiчного огляду.

Пеpевipка технiчного стану машин за допомогою спецiальних пpиладiв та випpобувань на стендах. Види пеpевipок, їх стислий змiст. Пpилади для оцiнювання технiчного стану машин,  їх пpизначення та поpядок застосування.

Код ЗПК.11  Тема 9. Діагностування та проведення ремонтних робіт тракторiв та сільськогосподарських машин

Дiагностування двигуна, гiдpосистеми, вузлiв тpансмiсiї та ходової частини. Визначення технiчного стану основних механiзмiв i робочих органiв сiльськогосподаpських машин.

Види pемонту тракторiв i сiльськогосподарських машин. Ремонтна база.

Оpганiзацiйнi фоpми технологiчного пpоцесу pемонту машин у pемонтних майстеpнях.

Пiдготовчi pоботи, що виконують пеpед pемонтом машин.

Способи вiдновлення з'єднань i деталей.

Хаpактеpнi спpацювання та iншi дефекти блока цилiндpiв, деталей кpивошипно-шатунного механiзму, деталей газоpозподiльного механiзму, вузлiв та деталей системи живлення, вузлiв та деталей систем мащення i охолодження, вузлiв та деталей силової пеpедачi, ходової частини тpактоpiв, гiдpосистеми i електpообладнання.

Обладнання, iнстpумент та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту вузлiв i деталей. Технологiя pемонту та технiчнi умови на pемонт. Контpоль за якiстю pемонту. Заходи безпеки пiд час виконання pемонтних pобiт.

Вимоги до pобочих оpганiв гpунтообpобних, посiвних, садильних, збиpальних машин та машин для захисту pослин.

Хаpактеpнi дефекти pобочих та допомiжних оpганiв. Способи та технологiя pемонту. Iнстpументи та пpистосування, що застосовують пiд час pемонту, складання та pегулювання.

Способи пеpевipки якостi складання та pегулювання машин.

Вимоги безпеки праці пiд час виконання pемонтних pобiт на тpактоpах.

Код ЗПК.11  Тема 10. Збеpiгання сiльськогосподаpської технiки

Значення пpавильного збеpiгання машин. Види та способи збеpiгання сiльськогосподаpської технiки. Пiдготовка машин до збеpiгання. Обладнання для пiдготовки машин до зберiгання.  Матерiали для консервацiї i герметизацiї. Порядок виконання операцiй. Технiчне обслуговування машин у пеpiод збеpiгання. Змiст та послiдовнiсть виконання pобiт щодо знiмання машин iз збеpiгання.

Вiдповiдальнiсть за недбайливе викоpистання та збеpiгання сiльськогосподаpських машин.

Державні контрольні органи, їх права щодо вимог до експлуатації та зберігання сільськогосподарської техніки. Безпека праці.

Навчальна програма з предмета

«Трактори»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду Модуль СРСГМУ – 2.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту простих з’єднань і складальних одиниць машин |
| СРСГМУ-2.2.1 | 1. | Класифікація, загальна будова тракторів | 2 |  |
|  | 2. | Двигун. Класифікація, будова | 21 |  |
|  | 3. | Трансмісія тракторів | 10 |  |
|  | 4. | Ходова частина та рульове керування тракторів | 6 |  |
|  | 5. | Начіпна гідросистема тракторів | 4 |  |
|  | 6. | Робоче і допоміжне обладнання тракторів | 3 |  |
|  | 7. | Електрообладнання тракторів | 7 |  |
| Усього годин | 53 |  |
| СРСГМУ-2.2.2 | 8. | Види ремонту, методи ремонту, технологічний процес складання трактора | 2 |  |
|  | 9. | Несправності кривошипно-шатунних, газорозподільчих механізмів | 2 |  |
|  | 10. | Основні несправності системи охолодження, основні несправності системи змащення | 2 |  |
|  | 11. | Несправності муфт зчеплення | 2 |  |
|  | 12. | Основні несправності ведучих мостів | 2 |  |
|  | 13. | Регулювання ширини колії коліс | 1 |  |
|  | 14. | Основні несправності ходової частини, гальмівної системи та рульового керування колісних і гусеничних тракторів | 3 |  |
|  | 15. | Несправності начіпної гідросистеми | 1 |  |
|  | 16. | Основні несправності електрообладнання | 1 |  |
|  | 17. | Щозмінне технічне обслуговування тракторів, комбайнів | 1 |  |
|  | 18. | Періодичність проведення технічного обслуговування тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин ТО-1, ТО-2, ТО-3 | 3 |  |
|  | 19. | Зміст операцій сезонного технічного обслуговування під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду експлуатації | 2 |  |
| Усього годин | 22 |  |
| Усього годин за кваліфікацією: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду | 75 |  |

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду

Модуль СРСГМУ-2.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту простих з’єднань і складальних одиниць  машин

Код СРСГМУ-2.2.1  Розбирання сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів,  підготовка  їх до ремонту

Тема 1. Класифікація, загальна будова тракторів

Класифікація. Загальна будова тракторів. Схеми, розміщення та взаємодія вузлів і механізмів трактора.

Органи керування трактора. Пуск і зупинка двигуна.

Тема 2. Двигун. Класифікація, будова

#### Класифікація, загальна будова.

Двигун внутрішнього згоряння, його застосування. Класифікація двигунів. Основні поняття і визначення: мертва точка, хід поршня, об'єм камери згоряння, робочий об'єм циліндра, ступінь стиску і літраж двигуна

Робочий цикл чотиритактного дизельного двигуна та двотактного карбюраторного двигуна. Порядок роботи циліндрів двигунів.

Механізми і системи. Схема нумерації циліндрів двигуна.

Кривошипно-шатунний механізм, газорозподільний та декомпресійний механізми.

Призначення, будова деталей кривошипно-шатунного і механізму газорозподілу; фази газорозподілу.

Діаграма фаз газорозподілу. Регулювання зазорів між клапанами і коромислами.

Ознайомлення з будовою і дією декомпресійного механізму двигуна.

Умови нормальної роботи кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів. Несправності кривошипно-шатунного механізму.

Система охолодження.

Призначення системи охолодження.

Типи системи охолодження (водяний, повітряний), їх склад. Робота системи охолодження. Будова і принцип дії елементів системи охолодження (радіатора, водяного насоса, вентилятора, термостата). Контроль за роботою системи охолодження.

Основні несправності системи охолодження.

Система мащення.

Призначення системи мащення. Поняття про тертя і мастильні матеріали. Схеми системи мащення.

Система мащення, її будова та робота. Будова та принцип дії системи мащення (масляного насоса, фільтрів, центрифуги, масляних радіаторів).

Основні несправності системи мащення.

Контроль за роботою системи мащення.

Система живлення.

Призначення, схема роботи системи живлення дизельних двигунів. Призначення і будова повітроочисників. Турбокомпресор. Впускні і випускні трубопроводи.

Сумішоутворення в дизелях.

Будова і робота системи живлення. Способи регулювання подачі палива у камери згоряння.

Підкачувальні насоси. Паливні насоси високого тиску.

Призначення і типи регуляторів частоти обертання колінчастого вала двигунів.

Форсунки, паливо проводи.

Глушник.

Система живлення пускового двигуна.

Система пуску допоміжним двигуном.

Способи пуску двигунів. Будова пускового двигуна.

Призначення та будова передавального механізму.

Засоби для полегшення пуску дизеля.

Тема 3. Трансмісія тракторів

Призначення, класифікація і схеми трансмісії тракторів. Призначення, класифікація та будова зчеплення, принцип дії. Призначення, класифікація коробок передач, роздавальних коробок, понижуючих редукторів їх будова та робота.

Проміжні з’єднання та карданні передачі. Основні несправності коробки передач.

Ведучі мости. Загальні відомості про ведучі мости тракторів

Призначення, будова і принцип дії головної передачі, диференціала.

Призначення та будова механізму блокування диференціала.

Ведучі мости гусеничних тракторів.

Кінцева передача, її призначення, будова та робота.

Основні несправності ведучих мостів.

Гальмові системи.

Призначення гальм на тракторах. Типи гальмівних механізмів. Будова і робота вузлів і деталей гальмових систем з механічним приводом.

Основні несправності гальмової системи.

Тема 4. Ходова частина і рульове керування тракторів

Загальні відомості про ходову частину. Будова переднього моста. Розвал, схід коліс.

Маточини коліс, типи коліс, їхнє кріплення.

Пневматична шина, її призначення та будова. Розміри та позначення шин. Демонтаж та монтаж шин. Регулювання ширини колії коліс.

#### Ходова частина гусеничних тракторів

Механізми керування гусеничними тракторами.

Призначення, розміщення, будова, принцип дії рульового керування колісних тракторів.

Основні несправності ходової частини і рульового керування колісних і гусеничних тракторів.

Тема 5. Начіпна гідросистема тракторів

Призначення та загальна схема роздільно-агрегатної гідравлічної системи. Основні агрегати системи, їхнє призначення, будова.

Будова начіпного механізму трактора.

Несправності начіпної гідросистеми.

Тема 6. Робоче та допоміжне обладнання тракторів

Призначення, класифікація, загальна будова валів відбору потужності тракторів (ВВП). Місце розміщення вала відбору потужності на тракторах, що вивчаються.

Приводні шківи, їхнє призначення, розміщення, механізми включення. Використання приводного шківа та валів відбору потужності. Несправності гідравлічної начіпної системи і робочого обладнання.

Будова кабіни. Вентиляція кабіни. Будова та привод склоочисника.

Тяго-зчіпні та буксирні пристрої, гідрофікований гак.

Тема 7. Електрообладнання тракторів

Загальна схема електрообладнання тракторів. Джерела та споживачі електричної енергії.

Призначення, будова та робота свинцево-кислотного акумулятора. З'єднання акумуляторів у батареї. Маркування акумуляторних батарей.

Будова та робота генератора змінного струму.

Призначення, будова та робота реле-регулятора. Пуск двигуна електричним стартером і значення його надійності.

Будова та принцип дії стартера.

Призначення приладів освітлення, сигналізації та контролю. Їх розміщення. Основні несправності електрообладнання.

Код СРСГМУ-2.2.2 Ремонт, складання простих з’єднань  і складальних одиниць  сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів

Тема 8. Види ремонту, методи ремонту, технологічний процес складання трактора

Види ремонту, методи ремонту. Приймання машин на ремонт, загальні вказівки щодо розбирання машин. Миття вузлів, деталей.

Інструменти, обладнання та пристосування, що використовуються під час розбирання. Зняття двигуна, кабіни та інших вузлів і агрегатів трактора.

Послідовність складання простих з’єднань і вузлів.

Схема технологічного процесу складання трактора. Технічні умови на приймання трактора із ремонту.

Тема 9. Несправності кривошипно-шатунних, газорозподільчих механізмів

Основні несправності кривошипно-шатунних, газорозподільчих механізмів. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 10. Основні несправності системи охолодження, основні несправності системи змащення

Характерні види спрацювання у системах мащення та охолодження. Технічні умови на ремонт. Дефекти приладів систем мащення та охолодження. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 11. Несправності муфт зчеплення

Основні несправності муфт зчеплення. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 12. Основні несправності ведучих мостів

Основні несправності ведучих мостів. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 13. Регулювання ширини колії коліс

Регулювання ширини колії коліс. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 14. Основні несправності ходової частини, гальмівної системи та рульового керування колісних і гусеничних тракторів

Характерні види спрацювання, дефекти деталей ходової частини.

Основні несправності ходової частини, гальмівної системи та рульового керування колісних і гусеничних тракторів. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 15. Несправності начіпної гідросистеми

Основні несправності ведучих мостів. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 16. Основні несправності електрообладнання

Основні несправності електрообладнання. Методи ремонту. Інструменти, пристосування, що використовуються під час ремонту.

Тема 17. Щозмінне технічне обслуговування тракторів

Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів.

Тема 18. Періодичність проведення технічного обслуговування тракторів, ТО-1, ТО-2, ТО-3

Роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування.

Періодичність проведення технічного обслуговування тракторів ТО-1, ТО-2, ТО-3.

Порядок проведення технічного обслуговування №1 тракторів.

Тема 19. Зміст операцій сезонного технічного обслуговування під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду експлуатації

Зміст операцій сезонного технічного обслуговування під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду експлуатації.

Основні операції післясезонного технічного обслуговування машин.

Навчальна програма з предмета

«Сільськогосподарські машини»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду Модуль СРСГМУ – 2.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту простих з’єднань і складальних одиниць машин |
| СРСГМУ-2.2.1 | 1. | Ґрунтообробні машини і агрегати | 4 |  |
|  | 2. | Машини для приготування та внесення добрив | 2 |  |
|  | 3. | Машини посівні та садильні. Сівалки | 2 |  |
|  | 4. | Машини по догляду за посівами | 2 |  |
|  | 5. | Машини для протруювання зерна та хімічного захисту сільськогосподарських рослин | 2 |  |
|  | 6. | Машини для збирання соломи і заготівлі трав на сіно | 2 |  |
|  | 7. | Картоплезбиральні машини | 2 |  |
|  | 8. | Кукурудзозбиральні машини | 2 |  |
|  | 9. | Бурякозбиральні машини | 2 |  |
|  | 10. | Зерноочисні машини | 2 |  |
| Усього годин | 22 |  |
| СРСГМУ-2.2.1 | 11. | Щозмінне, періодичне та сезонне технічне обслуговування сільськогосподарських машин | 2 |  |
|  | 12. | Характерні дефекти робочих та допоміжних органів ґрунтообробних машин. Способи їх усунення | 3 |  |
|  | 13. | Характерні дефекти робочих та допоміжних органів посівних та садильних машин. Способи їх усунення | 2 |  |
|  | 14. | Характерні дефекти деталей машин для внесення добрив. Способи їх усунення | 2 |  |
|  | 15. | Характерні дефекти машин для збирання сіна, машин для збирання кукурудзи, картоплі, буряків та очищення зерна. Способи їх усунення. | 2 |  |
|  | 16. | Зберігання сільськогосподарської техніки | 2 |  |
| Усього годин | 13 |  |
| Усього годин за кваліфікацією: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду | 35 |  |

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду

Модуль СРСГМУ-2.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту простих з’єднань і складальних одиниць  машин

Код СРСГМУ-2.2.1  Розбирання сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів,  підготовка  їх до ремонту

Тема 1. Ґрунтообробні машини і агрегати

Класифікація ґрунтообробних машин і агрегатів.

Плуги, їхнє призначення, класифікація та загальна будова.

Лущильники, їхні типи, загальна будова.

Борони, їхні типи та призначення. Будова зубових і дискових борін, що використовуються у певній зоні.

Котки, їхня будова та призначення.

Культиватори, їхня класифікація, використання, будова.

Тема 2. Машини для приготування та внесення добрив

Типи машин для приготування добрив.

Типи машин для внесення добрив. Будова машин для розкидання органічних добрив та органічно-мінеральних сумішей.

Будова машин для внесення безводного аміаку, рідкого добрива.

Тема 3. Машини посівні та садильні. Сівалки

Класифікація посівних машин.

Призначення, типи та будова висівних апаратів, насіннєпроводів і сошників.

Загальна будова начіпних сівалок для пунктирного висіву кукурудзи та інших просапних культур.

Класифікація садильних машин. Будова садильних машин. Принцип роботи.

Тема 4. Машини по догляду за посівами

Культиватори, рослинопідживлювачі.

Типи, загальна будова.

Тема 5. Машини для протруювання зерна та хімічного захисту сільськогосподарських  рослин

Машини для протруювання зерна; типи, призначення, загальна будова.

Машини для хімічного захисту рослин, їх призначення, типи, загальна будова.

Тема 6. Машини для збирання соломи і заготівлі трав на сіно

Типи косарок, їхня характеристика та будова.

Типи граблів. Будова поперечних, бокових, колісно-пальцевих граблів.

Тема 7. Картоплезбиральні машини

Машини для збирання картоплі. Використання та будова картоплезбиральних машин.

Тема 8. Кукурудзозбиральні машини

Будова кукурудзозбиральних машин.

Тема 9. Бурякозбиральні машини.

Будова машин для збирання цукрових буряків.

Тема 10. Зерноочисні машини

Будова зерноочисної машини. Зерносушарки безперервної дії, їх будова.

Сортування зерна. Будова машин для сортування зерна.

Код СРСГМУ-2.2.2 Ремонт, складання простих з’єднань  і складальних одиниць  сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів

Тема 11. Щозмінне, періодичне та сезонне  технічне обслуговування сільськогосподарських машин

Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування сільськогосподарських машин.

Роль періодичного технічного обслуговування в системі технічного обслуговування. Періодичність проведення технічного обслуговування сільськогосподарських машин.

Порядок проведення технічного обслуговування №1 сільськогосподарських машин.

Зміст операцій сезонного технічного обслуговування під час переходу до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду експлуатації. Основні операції післясезонного технічного обслуговування машин.

Тема 12. Характерні дефекти робочих та допоміжних органів ґрунтообробних машин. Способи їх усунення

Вимоги до робочих та допоміжних органів ґрунтообробних машин.

Характерні види спрацювання, дефекти робочих та допоміжних органів ґрунтообробних машин. Способи їх усунення.

Тема 13. Характерні дефекти робочих та допоміжних органів посівних та садильних машин. Способи їх усунення

Вимоги до робочих та допоміжних органів посівних машин.

Характерні види спрацювання, дефекти робочих та допоміжних органів посівних машин. Способи їх усунення.

Вимоги до робочих та допоміжних органів садильних машин.

Характерні види спрацювання, дефекти робочих та допоміжних органів садильних машин. Способи їх усунення.

Тема 14. Характерні дефекти деталей машин для внесення добрив. Способи їх усунення

Вимоги до деталей машин для внесення добрив.

Характерні види спрацювання, дефекти деталей машин для внесення добрив. Способи їх усунення.

Тема 15. Характерні дефекти машин для збирання сіна, машин для збирання кукурудзи, картоплі, буряків та очищення зерна. Способи їх усунення

Вимоги до робочих та допоміжних органів машин  для збирання сіна, машин для збирання кукурудзи, картоплі, буряків та очищення зерна.

Характерні види спрацювання, дефекти робочих та допоміжних органів машин для збирання сіна, машин для збирання кукурудзи, картоплі, буряків та очищення зерна. Способи їх усунення.

Тема 16. Зберігання сільськогосподарської техніки

Зберігання сільськогосподарської техніки: значення, види, способи.

Постановка сільськогосподарських машин на зберігання та їх зняття.

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки

Професія: 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та    устаткування

Професійна кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду

| Код | № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальнопрофесійний блок |
| І. Виробниче навчання |
| ЗПК.9 | 1. | Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні | 6 |
| Усього годин | 6 |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду Модуль СРСГМУ-2.1 Виконання слюсарних робіт |
| І. Виробниче навчання |
| СРСГМУ-2.1.1 | 1. | Розмічання | 6 |
|  | 2. | Рубання, правлення та гнуття металу | 12 |
|  | 3. | Різання металу | 6 |
| СРСГМУ-2.1.2 | 4. | Обпилювання металу | 18 |
| СРСГМУ-2.1.3 | 5. | Свердління, зенкування, зенкерування, розвірчування отворів | 12 |
|  | 6. | Нарізання різьби | 18 |
| Усього годин | 72 |
| ІІ. Виробнича практика | 77 |
| Усього годин | 149 |
| Модуль СРСГМУ-2.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту простих з’єднань і складальних одиниць машин |
| І. Виробниче навчання |
| СРСГМУ-2.2.1 | 7. | Очищення, миття, розбирання сільськогосподарських машин, тракторів, підготовка їх до ремонту | 42 |
| СРСГМУ-2.2.1 | 8. | Технічне обслуговування. Ремонт, складання простих з’єднань і складальних одиниць сільськогосподарських машин, тракторів | 60 |
| Усього годин | 102 |
| ІІ. Виробнича практика | 161 |
| Усього годин | 263 |
| Усього годин за кваліфікацією: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду І. Виробниче навчання ІІ. Виробнича практика | 412 174 238 |
| Усього годин | 418 |

## Загальнопрофесійний блок

## Тема 1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній майстерні

Охорона праці, електробезпека, протипожежні заходи.

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання у підвищенні кваліфікації робітників. Етапи професійного росту.

Ознайомлення  з  кваліфікаційною  характеристикою  слюсаря з  ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розрядів і програмою виробничого навчання. Причини виробничого травматизму, запобіжні заходи. Правила поведінки біля конвеєра, транспортних шляхів, підйомних кранів, електричних ліній і силових установок.

Небезпека ураження електричним струмом. Види електротравм. Допустима напруга електроінструментів і переносних світильників. Заземлення обладнання /електрообладнання/, використання переносного заземлення. Захисне відключення, блокування. Правила безпечної роботи з електроінструментами, приладами, переносними світильниками. Запобіжні заходи короткого замикання, перевантаження електромережі, приладів, обладнання.

Основні засоби гасіння пожежі та правила користування ними.

Евакуація людей під час пожежі.

Ознайомлення з виробництвом.

Ознайомлення з ремонтною майстернею підприємства, її цехами, обладнанням, робочими місцями, технологічним процесом.

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розряду

Модуль СРСГМУ-2.1 Виконання слюсарних робіт

Код СРСГМУ – 2.1.1 Виконання основних видів слюсарних операцій вручну

Тема 1. Розмічання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Розмічання  осьових  ліній,  накернування.  Перевірка  розмічання  і накернування деталей.

Розмічання  за  шаблоном,  розмічання  за  зразком,  розмічання  за  місцем, розмічання  олівцем.  Точне  розмічання.  Дефекти.  Розмічання  механічним кернерами, іншими приладами.

Організація  робочого  місця  під  час  виконання  розмічання.  Безпечні

умови  праці.  Інструменти,  їх  види  і  будова.  Розмічальна  плита.  Визначення придатності заготовки чи деталі, підготовка до розмічання.

Тема 2. Рубання, правлення та гнуття металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Процес рубання металу, його складові.

Рубання  зубилом  листів  сталі.  Вирубування  крейцмейселем прямолінійних і криволінійних пазів на широкій поверхні чавунних деталей

за  розмічальними  рисками.  Вирубування  шару  з  поверхні  чавунної  деталі після  попереднього  прорубування  канавок  крейцмейселем  і  перевіркою розмірів  вимірювальною  лінійкою. Прорубування  канавок  канавковим крейцмейселем. Вирубування на плиті заготовок різних контурів із листового металу.  Обрубування  окрайка  під  зварювання.  Правлення  за  допомогою ручного  преса.  Правлення  труб  із  сортової  сталі.  Гнуття  металу.  Гнуття окрайка листової сталі в лещатах, на плиті з використанням пристосувань.

Рубання,  правлення  та  гнуття  металу  з  використанням  електричного  та пневматичного інструменту. Гнуття  кілець  із  дроту  та  з  листової  сталі.  Гнуття  труб  у  спеціальному пристрої та з наповнювачем.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт.

Тема 3. Різання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Різання труб труборізом. Різання сталі абразивними кругами.

Різання металу з використанням ручного, електричного та  пневматичного інструменту.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт.

Код СРСГМУ – 2.1.2 Виконання слюсарної обробки деталей за 12-14 квалітетами (5-6-м класами точності)

Тема 4. Обпилювання металу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Обпилювання деталей різних профілів за коміром /кондуктором/.

Обпилювання і зачищання різних поверхонь вручну.

Обпилювання    і    зачищання    різних    поверхонь  з  використанням

електричного та пневматичного інструменту.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт.

Код СРСГМУ-2.1.3  Виконання робіт на свердлильних верстатах

Тема 5. Свердління, зенкування, зенкерування, розвірчування отворів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ознайомлення  з  будовою  свердлильного  верстата.  Керування свердлильним верстатом. Загострення свердел. Встановлення свердлильних патронів, перехідних втулок. Кріплення свердел та заготовок.

Ручне та механізоване свердління.

Свердління  наскрізного  отвору  за  розміткою  у  металі  рівної  товщини.

Свердління  отворів  у  деталях  за  шаблонами.  Свердління  за  кондуктором  і розміткою. Свердління під розвірчування.

Зенкерування  просвердлених  отворів  під  головки  болтів,  гвинтів, заклепок. Зенкування. Розвірчування  вручну  циліндричних  і  конічних  отворів  чорновими  і чистовими розвертками.

Безпека праці під час свердління, зенкерування, розвірчування отворів.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт.

Тема 6. Нарізання різьби

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Підготовка інструменту до виконання роботи.

Прогін круглими і розсувними плашками різьби на гвинтах /болтах/.

Нарізування різьби на стержні.

Нарізування  внутрішньої  різьби.  Прогін  різьби  мітчиком  у  наскрізних отворах. Нарізування різьби мітчиками у наскрізних і глухих отворах.

Перевірка якості різьби. Правила раціонального і безпечного виконання робіт.

Модуль СРСГМУ-2.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту простих з’єднань і складальних одиниць  машин

Код СРСГМУ-2.2.1  Розбирання сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів,  підготовка  їх до ремонту

Тема 7. Очищення, миття, розбирання сільськогосподарських машин, тракторів комбайнів, підготовка їх до ремонту

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Приймання тракторів, сільськогосподарських машин на ремонт.

Зовнішнє очищення і миття тракторів та сільськогосподарських машин. Очищення машин і тракторів від бруду за допомогою сучасних  моніторних мийних машин.

Підготовка тракторів, сільськогосподарських машин  до ремонту.

Злив масла з картера двигуна і трансмісії. Промивання картерів. Розбирання на агрегати, вузли та деталі.

Визначення пошкодження на корпусі кабіни, капоті, дверях трактора.

Підготовка пошкоджених місць до зварювання.

Виготовлення латок. Витягування та встановлення стекол кабіни. Перевірка, регулювання та змащення завісів та замків дверей трактора.

Розбирання зчеплення.

Розбирання і миття корпусів коробок передач. Підготовка корпусу коробки передач для накладання зварювальних швів.

Розбирання карданної передачі. Проведення дефектовки деталей карданної передачі.

Розбирання, миття деталей заднього моста. Виявлення пошкоджень. Підготовка до виконання ремонтних робіт.

Очищення рам.

Розбирання елементів трансмісії та ходової частини тракторів та комбайнів, підготовлювати їх до ремонту.

Розбирання сільськогосподарських агрегатів для основного та поверхневого обробітку ґрунту,  машин по догляду за посівами, машин та агрегатів сівби та садіння. Виявлення пошкоджень деталей. Підготовка  їх до ремонту.

Правила раціонального та безпечного виконання робіт.

Код СРСГМУ-2.2.2 Ремонт, складання простих з’єднань  і складальних одиниць  сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів

Тема 9. Технічне обслуговування. Ремонт, складання простих з’єднань і складальних одиниць сільськогосподарських машин, тракторів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Обслуговування основних систем тракторів та сільськогосподарських машин.

Операції щоденного технічного обслуговування.

Виконання періодичного технічного обслуговування №1 і сезонних.

Визначення несправностей простими діагностичними методами.

Ремонт типових з’єднань та деталей.

Заміна хрестовини і вала. Складання карданної передачі.

Заміна пошкоджених різьбових з'єднань.

Ремонт кабіни. Ремонт сидіння, замків, клямок дверей.

Заміна непридатних траверсів, холодне правлення рами.

Правка бортів і дисків колес. Заміна шпильки, втулок і гайок колеса. Складання коліс.

Участь у складанні сільськогосподарських машин, тракторів.

Установлення основних агрегатів, вузлів і механізмів.

Постановка тракторів і сільськогосподарські машини на зберігання. Правила раціонального та безпечного виконання робіт.

2. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з виробництвом, безпека праці під час слюсарно-ремонтних робіт

Інструктаж  з охорони праці, промислової санітарії і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів індивідуального та колективного захисту. Ознайомлення з підприємством. Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у виробничому підрозділі. Взаємозв'язок виробничого підрозділу з іншими виробничими підрозділами підприємства (організації, установи). Ознайомлення з робочими місцями слюсаря. Інструктаж з безпеки праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування складністю 1-2-го розрядів

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 1-2-го розрядів у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій, інструменту, пристроїв, обладнання. Дотримання норм і правил безпеки праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Професійна кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

Кваліфікаційна характеристика

Завдання та обов'язки. Ремонтує, складає і регулює вузли та агрегати середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів з заміною окремих частин і деталей. Складає прості і середньої складності сільськогосподарські машини, комбайни і трактори на колісному ходу і здає відповідно до технічних умов. Ремонтує, виконує технічне обслуговування, налагоджує і регулює прості машини та устаткування тваринницьких ферм і комплексів. Розбирає агрегати електроустаткування і приладів. Виконує слюсарне оброблення та підганяє вузли та деталі за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності). З'єднує та паяє проводи, виготовляє їх і заміняє  пошкоджені ділянки. Бере участь в ремонті складних і особливо складних машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати: будову сільськогосподарських машин, устаткування, комбайнів і тракторів, які обслуговує; призначення та взаємодію їх основних вузлів і деталей; технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання машин і устаткування; методи виявлення і способи усунення дефектів в роботі машин та окремих агрегатів; технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів і механізмів після ремонту; основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних, складних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; допуски і посадки; квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); електротехнічні матеріали і правила зрощування, спаювання і ізолювання проводів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Апарати висівні сівалок - установлення і регулювання.

2. Апарати доїльні - ремонт і регулювання.

3. Барабани молотильні та різальні комбайнів - ремонт і установлення.

4. Бітери приймальні та відбійні, вентилятори зернозбиральних комбайнів - знімання, ремонт і установлення.

5. Бункери  зберігання зі шнеком - регулювання роботи датчика рівня горна.

6. Вали карданні,  варіатори,  муфти - ремонт, установлення і регулювання.

7. Вентилятори,  насоси водяні і масляні,  фільтри двигунів - ремонт і складання.

8. Гичковидалячі картоплезбиральних  комбайнів - ремонт і установлення.

9. Двигуни, коробки передач, мости задні - розбирання.

10. Замки запалювання - ремонт, складання, регулювання.

11. Камери похилі зернозбиральних комбайнів - ремонт і установлення.

12. Керування кермове - заміна, установлення.

13. Клапани - притирання.

14. Колеса ведучі і ведені, гусениці і ланцюги, ролики підтримувальні та опорні,  тяги кермові, колодки гальмівні і стрічки - ремонт і складання.

15. Конвеєри і грохоти комбайнів - ремонт і установлення.

16. Мости передні, бортові передачі, механізми підіймання та відвалу, рейки  виносу відвалу, балансири, гальма -  ремонт, складання і установлення.

17. Редуктори  картоплезбиральних комбайнів - ремонт і установлення.

18. Сепаратори молочні - ремонт і регулювання.

19. Сошники дискові сівалок - ремонт і установлення.

20. Трубопроводи - ремонт та усунення несправностей.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

1. При продовженні  професійної (професійно-технічної) освіти

Повна або базова загальна середня освіта.

2. При підвищенні професійної кваліфікації

Освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду; стаж роботи за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2-го розряду не менше 1року.

3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування  3-го розряду.

Навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія: 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Професійна кваліфікація:  слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування  3 розряду

Загальний фонд навчального часу – 275  години

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього годин | СРСГМУ 3-1 | СРСГМУ 3-2 |
| 1. | Професійно-теоретична підготовка | 60 | 10 | 50 |
| 1.1 | Слюсарна справа | 10 | 10 |  |
| 1.2 | Трактори | 30 |  | 30 |
| 1.3 | Сільськогосподарські машини | 20 |  | 20 |
| 2. | Професійно-практична підготовка | 188 | 42 | 146 |
| 2.1 | Виробниче навчання | 90 | 18 | 72 |
| 2.2 | Виробнича практика | 98 | 24 | 74 |
| 3. | Кваліфікаційна пробна робота | 7 |  |  |
| 4 | Консультації | 20 |  |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п. 3,4) | 255 | 52 | 198 |

Примітка:

1. В  професійно-практичній підготовці знято 4 години з Модуля  СРСГМУ 3-2 для дотримання кратності 7 годин в день виробничої практики, поділу на відповідну кількість повних днів при плануванні самостійного виконання робіт слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування означеної кваліфікації та забезпечення відпрацювання виробничої практики з початку навчального тижня.

2. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

Кваліфікаційна пробна робота виконується учнями в кінці виробничої практики Модуля СРСГМУ-3.2

3. Години виробничої практики  рекомендовано об’єднувати за професійною кваліфікацією 3-го розряду та  їх відпрацювання проводити після оволодіння учнями професійними модулями визначеної кваліфікації.

4. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

Навчальна програма з предмета

«Слюсарна справа»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду Модуль СРСГМУ-3.1 Слюсарно-ремонтних робіт |
| СРСГМУ-3.1.1 | 1. | Технологічний процес слюсарної обробки | 2 |  |
|  | 2. | Паяння та склеювання | 2 |  |
|  | 3. | Шабрування | 2 |  |
|  | 4. | Пригонка та припасування | 2 |  |
|  | 5. | Технологія клепання при ремонті середньої складності | 2 |  |
| Усього годин: | 10 |  |

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

Модуль СРСГМУ-3 .1 Виконання слюсарно-ремонтних робіт

Код СРСГМУ-3.1.1  Виконання слюсарної обробки деталей за 11-12 квалітетами (4-5-м класами точності)

Тема 1.Технологічний процес слюсарної обробки

Поняття  про  технологічний  процес.  Основні  вимоги  до  технологічних процесів  обробки.  Наукова  організація  праці  технологічних  процесів обробки.

Поняття про технологічні карти слюсарної обробки.

Визначення  розмірів  заготовки,  підбір  заготовки.  Вибір  базових

поверхонь і методів обробки.

Вибір  ріжучого,  вимірювального  інструменту,  пристосувань,  режимів обробки для виконання робіт за 11-12 квалітетами.

Схеми  розташування  полів  допусків.  Конструктивний  та експлуатаційний допуск. Визначення міжопераційних припусків на визначені слюсарні операції та допуски на проміжні розміри.

Використання  інструментів  і  пристосувань,  прискорюючих  і механізуючих  виконання  операцій.  Значення  скорочення  допоміжного  часу на встановлення та знімання деталі, інструмента.

Забезпечення вимог якості і надійності виробів.

Розбір технологічних карт слюсарної обробки.

Тема 2. Паяння та склеювання

Призначення і використання паяльних з’єднань. Методи паяння.

Очищення  і  знежирювання  поверхонь  перед  паянням.  Послідовність робіт під час паяння. Організація робочого місця. Правила безпеки праці під час паяння.

Технологія склеювання під час виконання слюсарних робіт.

Клеючі речовини. Обладнання, пристосування та інструменти для виконання робіт. Дефекти.

Причини неміцності клейових з’єднань. Вимоги до організації робочого місця.

Тема 3. Шабрування

Шабрування.  Призначення  і  використання  шабрування.  Якість поверхонь,  оброблених  шабруванням  за  11-12  квалітетами.  Основні  види шабрування.  Припуски  на  шабрування  плоских   поверхонь.  Інструмент  і пристрої,  які  використовуються  при  шабруванні  площин,  будова, призначення  і  правила  поводження  з  ними.  Підготовка  до  шабрування  і заправляння шаберів. Способи визначення точності шабрування.

Механізація шабрування.

Види  та  причини  дефектів  при  шабруванні,  виправлення  дефектів  і запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Передові методи праці.

Тема 5. Пригонка та припасування

Використання припасування та пригонки при складальних роботах.

Інструмент,  пристрої  та  обладнання,  які  використовуються  під  час

пригонки та припасування. Правила пригонки та припасування.

Можливі дефекти, запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Передові методи праці.

Тема 5. Технологія  клепання  при  ремонті  середньої  складності

Клепання. Призначення і використання клепання. Стандартні елементи заклепкових з'єднань: заклепки, форми головок, допустимі відхилення діаметра стержня, діаметра отворів під заклепки для точного і грубого складання.

Типи заклепок. Визначення розмірів заклепок за таблицями.

Вибір матеріалу і форма заклепок залежно від матеріалу деталей, що з'єднуються і характеру з'єднань.

Визначення довжини заклепки залежно від товщини з'єднувальних деталей і типу з'єднань.

Інструменти і пристрої для ручного клепання, будова та правила користування ними.

Прийоми та способи ручного клепання.

Дефекти у заклепкових з'єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Організація робочого місця. Безпечні методи праці.

Механізація клепання.

Прийоми  та  способи  клепання  при  ремонті  середньої  складності.

Дефекти у заклепкових з’єднаннях, їх усунення та запобіжні заходи.

Механізація  клепальних  робіт.  Інструменти  і  пристрої  для

механізованого клепання, будова та правила користування ними.

Навчальна програма з предмета

«Трактори»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду Модуль СРСГМУ-3.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту машин середньої складності |
| СРСГМУ-3.2.1 | 1. | Двигун | 12 |  |
|  | 2. | Трансмісія тракторів. Механізми керування тракторів | 8 |  |
|  | 3. | Гідравлічна система | 6 |  |
| СРСГМУ-3.2.2 | 4. | Електрообладнання трактора | 4 |  |
| Усього годин | 30 |  |

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

Модуль СРСГМУ-3.2  Виконання технічного обслуговування та ремонту машин середньої складності

Код  СРСГМУ-3.2.1 Ремонт, складання, регулювання  агрегатів  середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів

## Тема 1. Двигун

## Кривошипно-шатунний і газорозподільний механізми двигуна. Особливості кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів обслуговуючих тракторів. Призначення та основні елементи блок-картера. Будова і встановлення гільзи циліндри в блоці. Головка циліндра її будова, кріплення. Шатунно-поршнева група. Призначення, умови роботи. Підбір поршнів, поршневих кілець, шатунів.

Фази газорозподілу, їх впливи на роботу двигуна. Регулювання  зазору між коромислом і стержнем клапана, між стержнем клапана і штовхачем. Призначення, будова та регулювання декомпресійного механізмів.

Система охолодження та мащення. Будова вузлів та деталей, принцип дії.

Система живлення. Будова вузлів та деталей, принцип дії.

Характерні несправності двигуна.

Технологічна послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок. Припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Контроль якості ремонту.

Ремонт редуктора пускового двигуна.

Технічне обслуговування двигуна (без регулювання клапанів двигуна).

Тема 2.  Трансмісія тракторів. Механізми керування тракторів

Зчеплення, коробка передач - особливості будови, регулювань, можливі дефекти.

Карданні передачі,  ведучі  мости та кінцеві передачі колісних тракторів -  особливості будови, регулювань, можливі дефекти.

Ходова частина колісних тракторів. Регулювання ширини колії  задніх коліс.

Будова переднього моста. Пристосування для регулювання  колії передніх коліс. Основні несправності.

Рульове керування колісних машин, його будова і робота. Регулювання рульового керування, основні несправності.

Характерні несправності трансмісії.

Технологічна послідовність розбирання механізмів та систем двигуна, складання двигуна з вузлів. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Ремонт розподільчого механізму. Притирання клапанів вручну. Способи ремонту, пристосування та інструмент для ремонту.

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Характерні дефекти вузлів і деталей системи охолодження, мащення і живлення. Технологія розбирання вузлів системи охолодження, мащення і живлення. Обладнання, інструменти для ремонту радіатора. Заміна пошкоджених трубок. Припаювання трубок  до опорних пластин. Збирання радіатора і контрольне випробовування.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Контроль якості ремонту.

Ремонт редуктора пускового двигуна.

Технічне обслуговування двигуна (без регулювання клапанів двигуна).

Тема 3.  Гідравлічна система

Схема, будова і робота основних агрегатів роздільно-агрегатної гідравлічної системи. Основні несправності гідравлічної системи.

Код СРСГМУ-3.2.2 Розбирання агрегатів електрообладнання і приладів

Тема 4. Електрообладнання трактора

Схеми електрообладнання трактора. Правила приготування електроліту. Густина електроліту та його рівень. Зарядження акумуляторних батарей, їх зберігання, несправності акумуляторних батарей та способи їх усунення.

Будова і принцип дії магнето. Технічна характеристика генераторів змінного струму і основні несправності.

Технологія розбирання агрегатів електрообладнання та приладів.

Пристосування та інструменти для ремонту.

Технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання.

Навчальна програма з предмета

«Сільськогосподарські машини»

| Код | № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду Модуль СРСГМУ-3.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту машин середньої складності |
| СРСГМУ-3.2.1 | 1. | Комбіновані МТА для обробітку ґрунту | 2 |  |
|  | 2. | Силосозбиральні машини | 4 |  |
|  | 3. | Дощувальні машини | 2 |  |
|  | 4. | Комбайни | 8 |  |
| СРСГМУ-3.2.3 | 5. | Машини та обладнання тваринницьких ферм і комплексів | 4 |  |
| Усього годин | 20 |  |

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

Модуль СРСГМУ-3.2  Виконання технічного обслуговування та ремонту машин середньої складності

Код  СРСГМУ-3.2.1 Ремонт, складання, регулювання  агрегатів  середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів

# Тема 1. Комбіновані машино-тракторні агрегати (МТГ) для обробітку ґрунту

Особливості будови, роботи та технічного обслуговування  комбінованих машино-тракторних агрегатів для обробітку ґрунту.

Основні регулювання, несправності.

Тема 2. Силосозбиральні машини

Призначення та будова причіпних силосозбиральних комбайнів. Підготовка силосного комбайна до роботи, основні регулювання та несправності.

Тема 3. Дощувальні машини

Дощувальні та поливні машини.

Загальна будова і схема дії далекострумного дощувального начіпного агрегату. Умови його застосування. Складання окремих вузлів і монтаж  машини. Експлуатація, профілактичний огляд.

Характерні несправності та методи їх усунення.

Характерні дефекти деталей дощувальних та поливних машин, насосних станцій та способи їх усунення.

Тема 4. Комбайни

Призначення та будова  зернозбирального комбайна, основні вузли та агрегати, їх регулювання.

Основні несправності та методи їх усунення. Характерні несправності механізмів двигуна та способи їх усунення

Ремонт систем мащення, живлення та охолодження двигунів. Контроль якості ремонту.

Технічне обслуговування двигуна (без регулювання клапанів двигуна).

Характерні несправності трансмісії та способи їх усунення. Технічне обслуговування трансмісії.

Технічне обслуговування та ремонт ходової частини.

Технічне обслуговування,  ремонт, складання і установка складальних одиниць та деталей рульового механізму і приводу без гідропідсилювача.

Технічне обслуговування та ремонт гальмівної системи з механічним та пневматичним приводом.

Код СРСГМУ-3.2.3 Виконання технічного обслуговування, ремонт, налагоджування  та регулювання простих машин тваринницьких ферм і комплексів

Тема 5. Машини та обладнання для тваринницьких ферм і комплексів

Обладнання для доїння корів,  їх будова і принцип роботи. Регулювання доїльного обладнання.

Вакуум-насоси. Транспортери для збирання гною. Похилий транспортер. Поворотне та натяжне обладнання.

Автонапувалка, будова,  правила монтажу, регулювання зворотного клапану.

Характерні несправності доїльних апаратів, вакуумних насосів, молочних сепараторів.

Технічне обслуговування та ремонт доїльних апаратів, вакуумних насосів, молочних сепараторів.

Ремонт, регулювання транспортерів для видалення гною.

Пристосування та інструменти, що використовують під час ремонту транспортерів для видалення гною.

Характерні несправності автонапувалок,  способи ремонту.

Правила організації робочого місця та безпечні методи праці.

Навчальна програма з професійно-практичної підготовки

Професія: 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та    устаткування

Професійна кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

| Код | № з/п | Теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
| Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду Модуль СРСГМУ-3.1 Виконання слюсарно-ремонтних робіт |
| І. Виробниче навчання |
| СРСГМУ-3.1.1 | 1. | Слюсарно-ремонтні роботи | 18 |
| Усього годин | 18 |
| ІІ. Виробнича практика | 24 |
| Усього годин | 42 |
| Модуль СРСГМУ-3.2 Виконання технічного обслуговування та ремонту машин середньої складності |
| І. Виробниче навчання |
| СРСГМУ-3.2.1 | 2. | Технічне обслуговування та ремонт агрегатів середньої складності сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів | 42 |
| СРСГМУ-3.2.2 | 3. | Технічне обслуговування та ремонт агрегатів і приладів електрообладнання | 18 |
| СРСГМУ-3.2.3 | 4. | Технічне обслуговування та ремонт обладнання тваринницьких ферм і комплексів | 12 |
| Усього годин | 72 |
| ІІ. Виробнича практика | 74 |
| Усього годин | 146 |
| Усього годин за кваліфікацією: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду І. Виробниче навчання ІІ. Виробнича практика | 188 90 98 |
| Усього годин | 188 |

Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду

Модуль СРСГМУ-3.1 Виконання слюсарно-ремонтних робіт

Код СРСГМУ-3.1.1  Виконання слюсарної обробки деталей за 11-12 квалітетами (4-5-м класами точності)

Тема 1. Слюсарно-ремонтні роботи

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Паяння. Підготовка поверхонь для паяння м’якими та твердими припоями. Підбір і підготовка флюсів. Очищення, нейтралізація і промивання місць з’єднання після паяння.

Склеювання. Підготовка поверхонь, підбір клеючих речовин, виконання операцій із склеювання деталей. Контроль якості.

Клепання. Виконання клепальних робіт середньої складності вручну та за допомогою механізмів. Контроль якості.

Шабрування. Підготовка поверхонь та інструменту до шабрування. Підготовка плити і допоміжних матеріалів до шабрування. Шабрування поверхонь за 11-12 квалітетами.

Попереднє і остаточне шабрування широких і вузьких поверхонь.

Перевірка точності розміщення пришабрених поверхонь і точності шабрування.

Правила раціонального і безпечного виконання робіт.

Пригонка та припасування. Способи та прийоми виконання пригонки та припасування деталей середньої складності. Інструмент, пристосування та обладнання, які використовуються під час виконання пригонки та припасування.

Контроль якості.

Модуль СРСГМУ-3.2  Виконання технічного обслуговування та ремонту машин середньої складності

Код  СРСГМУ-3.2.1 Ремонт, складання, регулювання  агрегатів середньої складності сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів

Тема 2. Технічне обслуговування та ремонт агрегатів середньої складності сільськогосподарських машин, тракторів, комбайнів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Ремонт двигуна.

Розбирання двигуна і підготовка його до ремонту. Ремонт блока і головки блока циліндрів. Видалення накипу, визначення тріщин, пробиття обломів. Підготовка дефектного місця до зварювання, заклеювання. Встановлення зношених різьбових отворів в блоці, заміна шпильок. Участь в гідравлічному випробовуванні блоку.

Участь в ремонті шатунно-поршневої  групи під наглядом слюсаря вищої кваліфікації.

Ремонт газо-розподільчого механізму. Перевірка плоскості прилягання головки до блоку на короблення  виступами або утоплення клапанів. Ознайомлення з порядком користування комплектом фрез і фрезерування  клапанних гнізд. Притирання клапанів вручну. Участь в перевірці якості ремонту.

Ремонт системи мащення. Розбирання масляного насосу і масляних фільтрів, виявлення їх дефектів. Ремонт шпонкових канавок  в шестернях, зачищення щільних викришувань і задирок, вибраковка  зношених шестерень.

Участь в випробовуваннях масляного насосу на стенді. Промивка фільтруючих елементів масляних фільтрів, усунення їх дефектів. Участь у регулюванні клапанів і перевірки пропускної здатності фільтрів на стенді.

Ремонт системи охолодження. Розбирання, визначення несправностей, ремонт, водяних насосів, термостатів. Перевірка радіатора, заміна трубок. Перевірка якості ремонту.

Ремонт системи живлення – паливний бак, фільтри палива, повітроочисники, паливопідкачувальний насос низького тиску.

Випробовування форсунок на якість розпилювання.

Ремонт паливопроводів високого і низького тиску. Участь в ремонті і регулювання  паливного насосу під наглядом слюсаря вищої кваліфікації.

Ремонт трансмісії трактора.

Ремонт муфти зчеплення. Розбирання муфти зчеплення, виявлення дефектів. Наклеювання і наклепування накладок. Підбір і заміна пружин, підшипників.

Збирання  і регулювання муфти зчеплення. Перевірка якості ремонту.

Ремонт механічних коробок передач тракторів. Розбирання, миття і вибраковування деталей, шестерень, втулок, шліцьових валиків, підготовка корпуса коробки передач для налагодження збірних або клеєних швів, накладних латок.

Збирання коробки передач. Збирання механізму переключення передач. Перевірка якості роботи.

Ремонт заднього моста колісних тракторів. Вибраковка деталей. Ремонт диференціала. Збирання заднього моста, регулювання і перевірка якості ремонту.

ТО та ремонт сільськогосподарських машин.

Ремонт та складання сівалки з вузлів та деталей.

Висівні апарати сівалок – установлення і регулювання.

Сошники дискові сівалок – ремонт, установлення.

Ремонт машин для захисту рослин. Розбирання обприскувача, обпилювача. Ремонт вузлів і деталей, перевірка якості ремонту. Підготовка машин до роботи.

Розбирання обслуговуючих машин з використанням необхідних інструментів, пристосувань, під’ємного і транспортного обладнання. Визначення  зношування і дефектів вузлів і деталей.

Ремонт рам. Ремонт робочих органів грунтообробних машин.

Збирання і регулювання робочих органів грунтообробних машин.

ТО та ремонт дощувальних і поливних машин.

Інструктаж за змістом занять, безпеки праці, організації робочого місця.

Ремонт комбайнів.

Ремонт силосозбирального комбайна. Розбирання силосного комбайна, дефектування вузлів і деталей.

Ремонт різального апарата, ланцюгів транспортера.

Заточування за допомогою подрібнюючого апарата.

Участь в проведенні балансування різального барабана.

Ремонт зернозбирального комбайна. Розбирання різального апарату і мотовила, дефектування деталей. Заміна підшипників і лопастей вентилятора.

Виправлення погнутого валу. Заміна зношених сегментів.

Правка зігнутих і скручених пальців різального апарата. Участь в перевірці молотильного апарату на биття  та балансування.

Ремонт втулок, планок транспортерів.  Переклепування планок похилого транспортеру на пристосуванні.

Заміна зношених деталей ходової частини комбайна.

Участь в ремонті гідравлічної системи і електрообладнання комбайна.

Збирання вузлів і агрегатів комбайна. Регулювання. Участь в обробці і перевірці роботи.

Код СРСГМУ-3.2.2 Розбирання агрегатів електрообладнання і приладів

Тема 3. Технічне обслуговування та ремонт агрегатів і приладів електрообладнання

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Розбирання приладів запалювання і освітлення тракторів.

Участь у ремонті електрообладнання.

Підготування акумуляторних батарей до зарядки.

Технічне обслуговування агрегатів і приладів електрообладнання.

Код СРСГМУ-3.2.3 Виконання технічного обслуговування, ремонт, налагоджування  та регулювання простих машин тваринницьких ферм і комплексів

Тема 4. Технічне обслуговування та ремонт обладнання тваринницьких ферм і комплексів

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи:

Розбирання доїльних апаратів, транспортерів для видалення гною, автонапувалок, вакуумних насосів, молочних сепараторів вибраковування окремих деталей. Ремонт дефектних, заміна зношених деталей. Збирання обладнання, підготовка його до роботи.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1.Ознайомлення з виробництвом, безпека праці під час слюсарно-ремонтних робіт

Інструктаж з охорони праці, промислової санітарії і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці і індивідуального захисту.

Ознайомлення з підприємством. Ознайомлення з обладнанням, інвентарем, інструментами, схемою безпечного пересування працівників у цеху. Взаємозв'язок цеху з іншими цехами. Ознайомлення з робочими місцями слюсаря. Інструктаж з безпеки праці на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування складністю 3-го розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 3-го розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з використанням сучасних технологій,інструменту, пристроїв, обладнання.

Дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.